是的

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 德汇废弃资源回收再利用技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 李东举 | 联系方式 | 18424009666 |
| 建设地点 | 辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村 |
| 地理坐标 | （119度10分24.795秒，40度51分11.855秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42：85金属废料和碎屑加工处理421 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 70 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 78.57 | 施工工期（月） | 1 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0m2（不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本技改项目专项设置情况如下： 表1-1 专项评价设置原则一览表 专项评价 类别 设置原则 本技改项目 是否设置 专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本技改项目排放少量颗粒物，不排放有毒有害污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本技改项目不新增污水，原有生活污水排入旱厕，定期由清掏、堆肥 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本技改项目不使用不排放有毒有害、易燃易爆危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本技改项目不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本技改项目不涉及 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》中的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）中附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 凌源市国土空间总体规划（2021—2035年）（公示草案） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本技改项目位于凌源市刀尔登镇侯杖子村，根据凌源市自然资源局出具的说明，原项目占地为工业用地，本项目为技改项目，不新增占地。 本技改项目为废弃资源综合利用业，项目的建设能够提高资源利用效率，提升再生资源利用水平，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，为经济社会可持续发展提供资源保障，属于绿色循环经济发展项目，项目位于《凌源市国土空间规划（2021—2035年）（公示草案）》（以下简称草案）中3.1 优化国土空间总体格局中构建 “三山四水，一环三区，一核四心”中“一环三区”的绿色经济发展区，因此符合国土空间开发保护格局相关要求。 本技改项目不占用城镇开发边界，不占用永久基本农田，根据朝阳市环境管控单元图，属于生态环境管控单元中的一般管控单元（ZH21138230001），且项目所在区域为环境质量达标区，在落实环评提出的要求后对环境影响较小，符合生态保护红线分区管控要求。因此符合《草案》中3.2 统筹划定落实三条控制线（永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界）的相关要求。 本技改项目距离老宽线约1400m，交通便利，具有良好的运输条件。项目位于《草案》中3.5 建设集约高效的城镇空间，全域构建“一核四心、两轴一环”的城镇空间结构中的“两轴”区域（沿老宽线形成的纵向城镇发展轴、沿绥三线和三四线形成的横向城镇发展轴），因此符合相应要求。 综上所述本技改项目符合《凌源市国土空间规划》（2021—2035年）（公示草案）相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本技改项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用 8．废弃物循环利用：工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，且本技改项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入范围内，符合国家产业政策要求。 综上，项目建设符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划要求，符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 本技改项目选址位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，厂区四至：东侧、南侧紧邻乡村道路，西侧紧邻荒山、北侧相邻1座厂房。 （1）环境现状分析：根据监测报告，项目区大气环境质量、声环境质量良好，符合环境功能区划。 （2）环境影响分析：项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等经可行的污染防治措施和环境保护措施后可以做到达标排放，可满足相应的环境质量要求不降低区域环境质量，符合环境功能区划。 （3）项目不在当地饮用水源保护区、风景名胜区、文物景观、自然保护区等生态保护区内，不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。项目距离省级青龙河自然保护区约6.6km，相对位置图见附图9；项目距离国家级青龙河自然保护区约1.8km，相对位置图见附图10。 （4）项目周边环境良好，无常住居民，本技改项目不新增占地，原项目占地不涉及基本农田、耕地、河流等，交通便利，具有良好的生产条件。 （5）本技改项目不新增占地，根据原有项目占地类型为工业用地，用地性质符合相关要求，具体见凌源市自然资源局出具的证明（附件3）、刀尔登镇政府出具的说明（附件2）及土地证（附件5）。 综上所述，本技改项目选址合理，环境可行。 项目与“十四五”循环经济发展规划符合性分析 本技改项目为废弃资源综合利用业，符合《“十四五”循环经济发展规划》中“（二）构建废旧物资循环利用体系，建设资源循环型社会。2.提升再生资源加工利用水平。推动再生资源规模化、规范化、清洁化利用，促进再生资源产业集聚发展，高水平建设现代化“城市矿产”基地。实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行业规范管理，提升行业规范化水平，促进资源向优势企业集聚。造公平的市场竞争环境。加快建立再生原材料推广使用制度，拓展再生原材料市场应用渠道，强化再生资源对战略性矿产资源供给保障能力。”的相关要求。 4、项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境影响源头防控指导意见》（〔2021〕45号）符合性分析 表1-2项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境影响源头防控指导意见》（〔2021〕45号）符合性分析表 指导意见 本项目情况 是否符合要求 一、加强生态环境分区管控和规划约束 （一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 本技改项目符合“三线一单”相关要求，本技改项目属于金属废料和碎屑加工处理业，运营过程中消耗一定量的电能源、水资源，符合资源利用上线要求。项目不属于“两高”行业产业。 符合 （二）强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。 二、严格“两高”项目环评审批 （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 本技改项目为金属废料和碎屑加工处理业，不排放有毒有害大气污染物，主要污染物为颗粒物，有组织颗粒物经原有集尘罩布袋除尘后经排气筒排放，无组织颗粒物采取水喷淋等措施除尘，符合环境质量底线要求。本技改项目不属于高污染高能耗和资源型的产业类型。 符合 （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 （五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 三、推进“两高”行业减污降碳协同控制 （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉－转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 本技改项目不属于“两高”行业项目，符合国家政策要求。 符合 （七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。 四、依排污许可证强化监管执法 （八）加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。 企业已按照环评及验收中的环保要求履行，企业已于2023年3月16日办理了固定污染源排污登记表，本次技改后按照相应管理要求进行变更。 符合 九）强化以排污许可证为主要依据的执法监管。各地生态环境部门应将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管。加大“两高”企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，特别对实行排污许可重点管理的“两高”企业，应及时核查排污许可证许可事项落实情况，重点核查污染物排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。 五、保障政策落地见效 （十）建立管理台账。各级生态环境部门和行政审批部门应建立“两高”项目管理台账，将自2021年起受理、审批环评文件以及有关部门列入计划的“两高”项目纳入台账，记录项目名称、建设地点、所属行业、建设状态、环评文件受理时间、审批部门、审批时间、审批文号等基本信息，涉及产能置换的还应记录置换产能退出装备、产能等信息。既有“两高”项目按有关要求开展复核。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。省级生态环境部门应统筹调度行政区域内“两高”项目情况，于2021年10月底前报送生态环境部，后续每半年更新。 本技改项目由专业有资质单位对危废进行运输处置，并建立严格的运输台账的备查制度。 符合 （十一）加强监督检查。各地生态环境部门应建立“两高”项目环评与排污许可监督检查工作机制。对基层生态环境部门和行政审批部门已批复环评文件的“两高”项目，省级生态环境部门应开展复核。对已开工在建的，要重点检查生态环境保护措施是否同时实施，是否存在重大变动。对已经投入生产或者使用的，还要重点检查环评文件及批复提出的生态环境保护措施和重点污染物区域削减替代等要求落实情况、排污许可证申领和执行情况。各地生态环境部门应将监督检查中发现的问题及时记入“两高”项目管理台账。生态环境部将进一步加强督促指导。 （十二）强化责任追究。“两高”项目建设单位应认真履行生态环境保护主体责任。对未依法报批环评文件即擅自开工建设的“两高”项目，或未依法重新报批环评文件擅自发生重大变动的，地方生态环境部门应责令立即停止建设，依法严肃查处；对不满足生态环境准入条件的，依法责令恢复原状。对不落实环评及“三同时”要求的“两高”项目，应责令按要求整改；造成重大环境污染或生态破坏的，依法责令停止生产或使用，或依法报经有批准权的人民政府责令关闭。对审批及监管部门工作人员不依法履职、把关不严的，依法给予处分，造成重大损失或影响的，依法追究相关责任人责任。地方政府落实“两高”项目生态环境防控措施不力问题突出的，依法实施区域限批，纳入中央和省级生态环境保护督察。 5、项目与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号）的符合性分析 表1-3本技改项目与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号）的符合性分析 意见 本项目情况 是否符合要求 （一）严格规范“两高”项目行政审批行为。 本技改项目主要设备有破碎机与筛分机，不涉及高污染高能耗产业，不属于“两高”项目。 符合 （二）严格“两高”项目投资准入。 （三）严把“两高”项目节能审查关。 （四）强化“两高”项目能耗双控管理。 （五）严把“两高”项目环境影响评价审批关。 （六）严把“两高”项目安全审查关。 （七）加强“两高”项目行政审批事中事后监管。 6、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）及中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发[2022]8号）的相符性分析。 表1-4 与国家及省级污染防治攻坚战实施方案相符性分析 分析内容 项目情况 符合性分析 总体目标：到2025年，辽宁省地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降到34微克/立方米，空气质量优良天数比率达到88.3%，地表水国考断面Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到78.7%，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染等环境风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设取得新进步，绿色成为辽宁高质量发展鲜明底色。 重点任务：（一）加快推动绿色低碳发展：推动能源清洁低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进能源高效节约和清洁生产，加强生态环境分区管控，加快形成绿色低碳生活方式。（二）深入打好蓝天保卫战：着力打好重污染天气消除攻坚战，着力打好臭氧污染治理攻坚战，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，加强大气面源和噪声污染治理。（三）深入打好碧水保卫战：持续打好辽河流域综合治理攻坚战，持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，巩固提升饮用水安全保障水平。（四）深入打好净土保卫战：有效管控建设用地土壤污染风险，有序推进“无废城市”建设，实施新污染物治理行动，强化地下水污染协同防治等。（五）保障生态环境安全：持续提升生态系统质量，强化生态保护监督管理，有效保障核与辐射环境安全，严密防控环境安全风险等。（六）提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平：健全生态环境保护法规规章体系，落实生态环境经济政策，加大生态环境监督执法力度等。 1、根据朝阳市生态环境局公布的2022年度朝阳市环境空气质量状况，朝阳市为环境质量达标区，达标比例94.2%，项目所在区域地表水环境质量大部分满足Ⅲ类标准，项目区域环境质量状况良好。 2、本技改项目为金属废料和碎屑加工处理业，不排放有毒有害大气污染物，主要污染物为颗粒物，有组织颗粒物经原有集尘罩布袋除尘后经排气筒排放，无组织颗粒物采取水喷淋等措施除尘，本项目非高能耗高排放项目。 3、本技改项目无生产废水产生，不新增职工，无生活污水产生，因此，本技改项目对地表水环境影响极小；项目运行期噪声主要为生产设备产生的噪声，对设备进行减振、隔音降噪后，影响较小；本技改项目厂内构筑物及地面分别按照重点、一般及简单防渗区域做分区防渗处理，避免污染项目区域地下水及土壤。 4、项目强化生态保护监督管理，有效保障核与辐射环境安全，严密防控环境安全风险；制定环保管理体系。 符合 7、与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 本项目与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见下表。 表1-5 与朝阳市“十四五”生态环境保护规划相符性分析 序号 规划内容 本项目情况 是否符合 1 （三）深化污染防治工程，巩固大气环境质量改善成效 推动铸造、陶瓷等重污染行业实施深度治理，推广全过程封闭生产，减少无组织排放，进一步提高污染物达标排放水平。着重开展工业企业无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸和储存等无组织排放实施有效治理。 本技改项目为金属废料和碎屑加工处理业，不排放有毒有害大气污染物，主要污染物为颗粒物，颗粒物经原有集尘罩布袋除尘后经排气筒有组织排放。 符合 2 （四）推进三水共治战略，持续改善水生态环境质量 大力推进工业园区污水和工业废水污染治理。现有工业园区及工业集聚区污水处理厂2023年达标稳定运行；开展柳城经济技术开发区污水厂扩建以及朝阳县七道岭化工专区新建污水厂项目建设，2024年底前投入运行。以柳城经济技术开发区为试点开展园区中水回用，2023年实现园区中水全部回用。利用信息化手段加强排放监管，安装自动在线监控装置，防范偷排直排现象发生。强化造纸、印染、化工、制革、电镀等企业污染治理设施运维管理和清洁化改造，鼓励高耗水企业废水深度回用。 合理规划农村水源，推进农村饮用水水源保护区划定，加快推进联网集中供水。开展农村饮用水水源水质监测及环境风险排查整治，加强水源周边生活污水、垃圾及畜禽养殖废弃物的处理处置及化工、造纸、冶炼、制药等重点行业及重点污染源风险防范，确保农村居民饮水安全。 本技改项目无生产废水产生，不新增职工，无生活污水产生，因此，本技改项目对地表水环境影响极小。 符合 3 （五）加强土壤污染防治，保障土壤环境安全 建立工业企业地下水影响分级管理体系，加强石化、黑色金属冶炼及压延加工业等排放重金属和其他有毒有害污染物的重点工业行业地下水环境监管，采取防控措施有效降低地下水污染风险。向社会公布地下水污染地块清单，加强信息公开和风险管控，推进地下水污染修复试点工作。 本项目用地现状为工业用地。厂内构筑物及地面分别按照重点、一般及简单防渗区域做分区防渗处理，避免污染项目区域地下水及土壤。 符合 经分析比对，本项目符合《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 8、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本技改项目建设位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，根据三线一单查询结果，本技改项目所在位置不属于划定的生态红线区，位于允许建设区。且项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等其他需要特殊保护的区域，项目距离省级青龙河自然保护区约6.6km，相对位置图见附图9；项目距离国家级青龙河自然保护区约1.8km，相对位置图见附图10。符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目营运过程中只消耗一定量的电力、水等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 环境空气：本技改项目位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，根据朝阳市生态环境局官网2023年6月5日发布的朝阳市2022年1-12月环境空气质量六项指标累计浓度情况，各污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值。判定结果朝阳市地区为环境空气质量达标区域。本技改项目建成后运营期企业采取行之有效的大气污染物治理措施（集尘罩+布袋除尘+15m高排气筒），大气污染物排放量较小，通过预测对环境的影响可以接受不会改变区域环境质量功能。 声环境：项目所在区域为1类声环境功能区，根据噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，项目建成后噪声产生量经采取降噪措施（隔声、减振等），通过预测对环境的贡献值较小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，因此项目实施不会改变项目所在区域的声环境功能。 地表水：本技改项目无生产废水产生，不新增职工，无生活污水产生，因此，本技改项目对地表水环境影响极小。 综上，本技改项目建设符合环境质量底线要求。 （4）负面清单 《环境准入负面清单》是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本技改项目建设位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，根据《市场准入负面清单（2022年版）》《淘汰落后产能》《“高污染、高环境风险”产品名录》《辽宁省企业投资项目准入负面清单（试行）》、本技改项目不在负面清单内，不属于环境准入限制类项目。本技改项目的建设符合环境准入负面清单要求。 （5）与生态环境分区管控符合性分析 根据朝政发[2021]13号《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，生态环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元：以生态环境保护为主，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间要发挥好生态功能。 重点管控单元：以生态修复和环境污染治理为主，推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境突出问题。严格落实区域及重点行业的污染物允许排放量。对于环境质量不达标的管控单元，落实现有各类污染源污染物排放削减计划和环境容量增容方案。 一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。 本技改项目位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，根据朝阳市环境管控单元图，属于生态环境管控单元中的一般管控单元（ZH21138230001），且项目所在区域为环境质量达标区，在落实环评提出的要求后对环境影响较小，符合分区管控要求。 本技改项目与朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析见表1-6。 表1-6 与《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 管控单元编码 ZH21138230001 管控单元名称 朝阳市凌源市一般管控区1 区县 凌源市 管控单元分类 一般管控单元 空间布局约束 要求 本技改项目 符合性 调整和优化产业结构，严格按照区域水环境承载能力，合理规划居住区和产业功能区；禁止非法占用水域；不得影响河道自然形态和河湖水生态功能；加快环保基础设施建设。 基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 本技改项目为金属废料和碎屑加工处理业，不占用水域，不会影响河道自然形态和河湖水生态功能；加快环保基础设施建设。 本技改项目为金属废料和碎屑加工处理业，不新增占地，原项目占地为工业用地，不涉及基本农田等。项目距离省级青龙河自然保护区约6.6km，相对位置图见附图9；项目距离国家级青龙河自然保护区约1.8km，相对位置图见附图10。 符合 污染物排放 管控 要求 本技改项目 符合性 推进城乡生活污水治理，保障污水达标排放；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。 从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源。推进柴油货车等高排放车辆深度治理。综合整治扬尘污染。秸秆综合利用率达到87%以上；主要农作物实现化肥农药使用零增长。 推广使用生物化肥，防止和解决耕地板结、土壤毒化、贵金属超标问题，推进重金属污染治理。加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。 本技改项目为金属废料和碎屑加工处理业，无生产废水产生，原有生活污水排入原有旱厕，定期清掏堆肥。 本技改项目不涉及新建锅炉，原料堆放均置于原有原材料库，不使用农药、不涉及规模化畜禽养殖等，不属于高耗能高污染行业企业且不属于生产设备和工艺落后项目，且不新增占地。 符合 环境风险防控 要求 本技改项目 符合性 加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查。 优先保护耕地土壤环境，强化乡镇工业污染场地治理，开展土壤污染治理与修复试点工作。 本技改项目为金属废料和碎屑加工处理业，不排放有毒有害大气污染物，主要污染物为颗粒物，有组织颗粒物经原有集尘罩布袋除尘后经排气筒排放，无组织颗粒物采取水喷淋等措施除尘；不涉及耕地等。 符合 资源开发效率要求 要求 本技改项目 符合性 1.推动能源结构优化，加快发展清洁能源、可再生能源。 2.加快供水管网改造，降低人均生活用水量；加强农业节水，提高农业灌溉用水效率。 3.推进畜禽粪污、餐厨废弃物等垃圾集中处理和资源化利用。 本技改项目为金属废料和碎屑加工处理业，主要工艺为破碎+筛分，本技改项目不使用煤炭等，不新增职工，从侯杖子村拉水供水，依托厂区内原有储水罐，实施水资源总量控制，严格计划用水管理，节约用水。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 辽宁德汇废弃物回收利用有限公司位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村。 企业于2023年2月编制完成了《德汇废弃资源回收再利用项目环境影响报告表》，于2023年3月6日取得朝阳市生态环境局《关于德汇废弃资源回收再利用项目环境影响报告表的批复》（朝环审[2023]6号），并于2023年5月委托承德云泽环保科技有限公司编制了《德汇废弃资源回收再利用项目竣工环境保护验收报告表》进行自主验收。 为扩大市场占有率，企业决定增加原料及产品的种类，因此公司拟投资70万元建设德汇废弃资源回收再利用技术改造项目。 2、项目名称、地点及建设性质 建设项目名称：德汇废弃资源回收再利用技术改造项目 建设项目地点：辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村 建设项目性质：技术改造 3、建设内容及规模 建设内容：项目总投资70万元，不新增占地，利用原有项目生产线，新增一般工业固废原料脱硫石膏用来生产产品脱硫石膏粉，新增一般工业固废储存原料脱硫石灰（只储存不生产），并进行了整改生产车间、原材料库、新建封闭成品库及全厂厂房和地面硬化、防渗等工程措施。项目工程组成一览表见表2-1。 建设规模：项目建成后，不增加产能，产能依然为年处理80万吨废弃资源（包括本次技改新增处理4.2万吨脱硫石膏）。 表2-1 本技改项目工程组成一览表 工程 类别 名称 内容及建筑面积 本技改项目 主体 工程 生产车间1 封闭车间，建筑面积300m2，高度6m，钢结构，内设1条脱硫石膏加工生产线（原有项目钢渣、水渣生产线），主要设备有破碎机、筛分机等 生产车间（整改） 本次技改整合为一个生产车间，并进行墙面装修、地面硬化、防渗工程，车间高度8m，建筑面积为600m2，钢结构，本技改项目利用原有钢渣水渣生产线来生产脱硫石膏粉，依托原有生产线的破碎机、筛分机等设备，不新增生产线及设备 生产车间2 封闭车间，建筑面积300m2，高度6m，钢结构，内设1条脱硫石膏加工生产线（原有项目建筑垃圾），主要设备有破碎机、筛分机等 储运 工程 原材料库1 封闭，建筑面积450m2，钢结构+砖混 原材料库（整改） 本次技改整合为一个原材料库，高度8m，建筑面积为900m2，库容约为6000t，并进行原材料库封闭完善、地面硬化、防渗工程 原材料库2 封闭，建筑面积450m2，钢结构+砖混 成品堆场 1处，位于生产车间1内，360m2 新建成品库（封闭） 本次技改新建封闭成品库360m2、高度8m，库容约为3000t，完善地面硬化、防渗工程 辅助 工程 办公室 与厂区内另一厂房共用办公室 依托原有 公用 工程 供电系统 由刀尔登镇所属电网供电 依托原有 供暖工程 生产不取暖，办公室采取电取暖 给水系统 从侯杖子村拉水供水，厂区内设储水罐 排水系统 原有生活污水排入旱厕 环保 工程 废气 上料、卸料：采取水喷淋抑尘措施 依托原有 破碎+筛分：2套集尘罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA001 废水 原有生活污水排入旱厕，定期清掏堆肥 依托原有 噪声 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施 依托原有 固废 生活垃圾使用垃圾桶暂存，定期交由环卫部门清运 依托原有 除尘灰、沉降灰分类收集，定期作为产品出售 1座固废暂存间，位于生产车间内，40m2，采取防渗漏、防流失、防扬散措施 依托原有（本技改完善管理要求） 废机油、废机油桶 1座危废贮存点，位于生产车间，2m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求 依托原有（本技改完善管理要求） / 全厂硬化、防渗 本技改项目依托原有项目工程的可行性分析： 根据企业提供资料，本项目减少了原有项目原料钢渣、水渣的处理量4.2万t/a，技改后新增了脱硫石膏4.2万t/a，本项目技改后产能不变，依然为年处理80万吨废弃资源。项目技改后减少了原有项目储存原料石灰8万t/a，新增了储存原料脱硫石灰15万t/a，原有项目两个材料库总库容为5000t，原材料最大存储量为4400t，本技改项目将原有两个原材料库整改为1个原材料库，并在原有6m高的基础上增加整改到8m，本技改项目库容增加到6000t，技改后厂内原料最大储存量为5500t，如有极端天气等特殊情况，其技改后库容满足其原材料储存要求。原有项目成品堆场容量为2000t，技改后为封闭8m高成品库，库容为3000t，由于项目技改前后年处理80万吨废弃资源不变，本技改项目处理废弃资源生产周期不变，成品不进行大量存储，并且其他原有成品在原基础上缩短储存周期，因此原有项目成品库容量满足技改要求。 原有项目钢渣、水渣生产线为金属废料和碎屑加工处理，主要工艺为破碎、筛分，本技改项目脱硫石膏生产线同为金属废料和碎屑加工处理，目的为筛选出90目以下的产品出售。项目运行时数、设备台时处理能力均不变，脱硫石膏原料硬度比钢渣水渣硬度小，利用原有破碎机是可行的；原有滚筛为二级筛，可以筛分出90目以下的产品，说明利用原有滚筛也是可行的，且原有项目已通过环保验收，因此上表依托的生产设备及环保设施可直接用于拟建项目是可行的。 4、原辅材料及能源消耗 表2-2 原有项目原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 年消耗量 场内最大存储量 备注 钢渣 t/a 32万 0.16万 来源凌钢，储存于原材料库地面，随进随生产，不进行大量储存；根据凌源钢铁股份有限公司环评报告，凌钢钢渣水渣为一般工业固体废物，主要成分为SiO2、Al2O3和CaO等，处置方式为定期外售 水渣 t/a 24万 0.12万 建筑 垃圾 t/a 24万 0.12万 来源凌源及周边各施工场地，储存于原材料库地面，随进随生产，不进行大量储存，为一般工业固体废物，主要成分为建筑施工废弃物碎石块、砖瓦碎块、墙体等 石灰 t/a 8万 0.04万 来源凌钢，固态，袋装，储存于原材料库地面，不进行大量储存，随进随售 合计 t/a 80万 0.44万 （石灰工艺为储存不进行加工处理，因此不算入处理能力内） 电 kW·h/a 9.8万 / 刀尔登镇所属电网 水 t/a 2670 / 拉水供水，厂区内设储水罐 表2-3 本次技改后原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 年消耗量 场内 最大存储量 备注 钢渣 t/a 30万 0.11万 来源凌钢，储存于原材料库地面，不进行大量储存；根据凌源钢铁股份有限公司环评报告，凌钢钢渣水渣为一般工业固体废物，主要成分为SiO2、Al2O3和CaO等，处置方式为定期外售 水渣 t/a 21.8万 0.11万 建筑 垃圾 t/a 24万 0.12万 来源凌源及周边各施工场地，储存于原材料库地面，不进行大量储存，为一般工业固体废物，主要成分为建筑施工废弃物碎石块、砖瓦碎块、墙体等 脱硫石膏（含亚硫酸钙） t/a 4.2万 0.05万 主要成分为生石膏，即二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）是硫酸钙的二水合物（密度：2.32g/cm3、熔点：128°C、沸点：163°C、外观：无色或白色结晶性粉末、水溶性：微溶于热水，溶于盐酸和醇及多数有机溶剂）含量≥93%，以及少量的亚硫酸钙，来源于凌钢，不进行大量储存。 脱硫石灰（含亚硫酸钙） t/a 15万 0.16万 为一般工业固体废物，来源凌钢，固态，袋装，储存于整改后原材料库地面，不进行大量储存 合计 t/a 80万 0.55万 （脱硫石灰为储存不进行加工处理，因此不算入处理能力内） 电 kW·h/a 9.8万 / 刀尔登镇所属电网 水 t/a 2670 / 拉水供水，厂区原有储水罐 5、主要产品及产能 表2-4 原有项目产品方案一览表 序号 名称 单位 产能 标准 备注 1 再生利用骨料 t/a 559619.2 《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171-2016 粒径<6cm，去向：周边混凝土搅拌站、砖厂、水泥厂等，不进行大量存储 2 混凝土粉料 t/a 237136.81 / 粒径<6cm，去向：周边砖厂、水泥厂等，不进行大量存储 3 石灰 t/a 8万 （仓储能力） / 固态袋装，去向：周边混凝土搅拌站、砖厂、水泥厂等 表2-5 本次技改后产品方案一览表 序号 名称 单位 产能 标准 备注 1 再生利用骨料 t/a 519619.2 《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171-2016 粒径<6cm，去向：周边混凝土搅拌站、砖厂、水泥厂等，不进行大量存储 2 混凝土粉料 t/a 237136.81 / 粒径<6cm，去向：周边砖厂、水泥厂等，不进行大量存储 3 脱硫石膏粉 t/a 4.197万 / 粒径90目以下，面对市场销售，不进行大量存储 4 脱硫石灰（含亚硫酸钙） t/a 15万 （仓储能力） / 固态袋装，去向：周边混凝土搅拌站、砖厂、水泥厂等 6、主要生产单元及工艺 原料（脱硫石膏）→上料→破碎→筛分→出料→成品脱硫石膏粉 原料（脱硫石灰）→袋装进厂→袋装出厂，储存→直接出售 7、主要生产设备 表2-6 本技改项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格备注 备注 1 皮带机 台/套 2 1000×11米 全部依托原有项目 2 装载机 台 4 50 4 破碎机 台 1 1600×1200 5 滚筛 台/套 1 6 分料带 台/套 2 600×15米 7 挖掘机 台 4 日立240 8 叉车 台 2 3t 9 集尘罩 套 2 / 10 布袋除尘器 台 1 除尘效率99% 11 排气筒 根 1 / 12 自吸车 台 2 / 13 自卸运输车 台 4 / 14 水喷淋设施管道 套 2 用于生产厂房 15 雾炮机 套 2 用于厂区内 16 产品粉罐车 台 2 / 本技改新增 8、工作制度及劳动定员 本技改项目不新增职工，原有职工20人，实行单班8小时工作制度，年运营300天，本技改项目不新增运营时间。 9、物料平衡 表2-7 脱硫石膏加工生产线物料平衡表 投入 产出 物料名称 物料量（t/a） 物料名称 产生量（t/a） 脱硫石膏 42000 脱硫石膏粉 41970.6 除尘灰 23.32 沉降灰 4.67 有组织排放粉尘 0.24 无组织排放粉尘 1.17 合计 42000 合计 42000 图2-1 脱硫石膏加工生产线物料平衡表 单位：t/a 表2-8 脱硫石灰仓储、出售物料平衡表 仓储 出售 物料名称 物料量（t/a） 物料名称 产生量（t/a） 脱硫石灰 150000 脱硫石灰 150000 图2-2 脱硫石灰存储物料平衡表 单位：t/a 10、水平衡 本技改项目无新增用水。 （1）生活用水 本技改项目不新增职工，无新增生活用水。 （2）车间上料喷淋降尘用水 本技改项目不增加产能，不新增生产用水。原有项目生产车间设置水喷淋设施管道2套，单套最大用水量0.5t/h，每天间歇性工作4h，则喷淋用水量为4t/d，全年用水量1200t，喷淋水降尘方式为水雾状降尘，不形成水流，跟随原料进入设备中，全部蒸发损耗，不外排。 （3）车间卸喷淋降尘用水 本技改项目不增加产能，不新增生产用水。原有项目生产车间设置水喷淋设施管道2套，卸料每小时喷淋量为0.5m³，每天间歇性工作4h，则喷淋用水量为4t/d，全年用水量1200t，喷淋水降尘方式为水雾状降尘，不形成水流，跟随原料进入设备，中全部蒸发损耗，不外排。 （4）车辆冲洗水 本技改项目不设置车队及洗车场，第三方运输车辆清洗由第三方负责，依托运输路线沿途洗车场。 表2-9 本技改项目水平衡表 项目 年用水量 回用水量 损耗水量 废水量 备注 上料降尘 1200 0 1200 0 / 出料降尘 1200 0 1200 0 / 合计 2400 0 2400 0 / 图2-3 水平衡图 单位：t/a 11、本项目建设可行性 拟建项目为技改项目，不新增占地，利用原有项目生产线生产，项目选址与周围环境相容，项目建设用地符合当地规划的要求，用水、用电方便。本项目距离老宽线约1400m，交通便利，且企业在运输原料及产品时使用自卸运输车运输，运输车辆顶部进行遮盖或者封闭运输。在采取雾炮装置、洒水车洒水抑尘、控制车速、严禁超载、夜间禁运及道路硬化等措施下，运输产尘量可大大降低，因此，可保证原料、成品运输扬尘对周围环境影响较小。项目符合国家及地方有关产业政策、环保政策的规定、相关规划要求，对推动地方经济的发展、促进劳动就业有积极意义。项目的建设将会对区域环境产生不同程度影响，但只要建设单位认真落实本环境影响报告书提出的污染防治对策、环境保护措施和环境风险防范措施及应急管理措施，严格执行相关环保制度，加强环保设施管理和维护，各项污染物均能实现达标排放，对附近居民点影响较小，不会降低区域功能类别，本项目所产生的环境影响可以接受，项目社会效益、经济效益正效应明显。 从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 本技改项目仅涉及原料及产品种类的增加，不新增占地，施工期主要工艺为整改生产厂房、原材料库、新建成品库，以及地面的硬化与防渗，厂区的硬化与防渗，施工活动较少，项目施工期为1个月，随着施工期的结束，影响会随之消失。 项目施工期工艺流程及排污节点见图2-4。 图2-4 施工期工艺流程及排污节点图 运营期工艺流程及产污节点 脱硫石膏处理工艺 图2-5 运营期脱硫石膏处理工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 1）原料入厂：原料脱硫石膏入厂由自卸运输车运输，运输车辆顶部进行遮盖或者封闭运输，将原料运输至封闭原料库。 2）上料：脱硫石膏为原料，原料从原料库由封闭运输廊道运输至生产车间破碎机上料口。此过程主要产生噪声和粉尘，采用水喷淋除尘方式。 3）破碎：破碎机破碎。此过程主要产生噪声和粉尘。 4）筛分：破碎后物料进入筛分机筛分，其中粒径90目以上的脱硫石膏由封闭皮带输送机运输返回至破碎处继续进行破碎，粒径90目以下的筛出成为脱硫石膏粉产品。筛分机为封闭式，此过程主要产生噪声、粉尘。 5）出料：成品出料。成品从生产车间出料口由封闭运输廊道运输至成品库，主要产生噪声和粉尘，采用水喷淋除尘方式。 （3）脱硫石灰储存工艺 图2-6 运营期脱硫石灰储存工艺流程图 工艺流程简述： 1）存储：脱硫石灰原料为袋装，入厂存储，随进随出售。 3运营期主要污染工序 根据项目性质及工程概况，其主要污染源及污染因子识别见表2-10。 表2-10 项目主要污染源及污染因子识别 时期 对应生产线名称 污染物类型 污染产生环节 污染因子 运 营 期 脱硫石膏 加工生产线 废气 无组织 产品上料、卸料 颗粒物 DA001 破碎 颗粒物 筛分 颗粒物 无组织 运输扬尘、原料库成品库装卸扬尘 颗粒物 噪声 设备运转 设备噪声 固废 除尘器 除尘灰 破碎、筛分 沉降灰 机械设备维修 废机油、废机油桶 项目运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固体废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本次根据原有环评、验收及例行检测报告等文件对原有情况进行回顾性分析。 1、环保文件履行情况 辽宁德汇废弃物回收利用有限公司位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村。 企业于2023年2月委托编制完成了《德汇废弃资源回收再利用项目环境影响报告表》，于2023年3月6日取得朝阳市生态环境局《关于德汇废弃资源回收再利用项目环境影响报告表的批复》（朝环审[2023]6号）。竣工后于2023年5月进行委托编制《德汇废弃资源回收再利用项目竣工环境保护验收报告表》完成自主验收工作。 经现场调查，企业已按照环评及验收中的环保要求履行，企业已于2023年3月16日办理了固定污染源排污登记表，见附件8。企业已于2023年9月22日取得了企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，见附件10。 2、原有项目建设内容及规模 项目总投资2100万元，占地面积2250平方米，新建厂房600平方米，新建原材料库900平方米，购置生产加工设备，建设2条加工生产线，年处理80万吨废弃资源。 表 2-11原有项目主要建、构筑物一览表 序号 名称 层数 单层高度 建筑物结构 占地面积 建筑面积 储存能力 1 生产车间1 共1层 6m 钢结构 300m2 300m2 / 2 生产车间2 共1层 6m 钢结构 300m2 300m2 / 3 原材料库1 共1层 6m 钢结构 450m2 450m2 2500t 4 原材料库2 共1层 6m 钢结构 450m2 450m2 2500t 5 成品堆场 共1层 / 钢结构+砖混 360m2 360m2 2000t 3、原有主要设备 表 2-12原有项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格备注 1 皮带机 台/套 2 1000×11米 2 装载机 台 4 50 3 破碎机 台 1 1060×750 4 破碎机 台 1 1600×1200 5 筛分机 台/套 2 6米×2米 6 分料带 台/套 2 600×15米 7 挖掘机 台 4 日立240 8 叉车 台 2 3t 9 集尘罩 套 4 / 10 布袋除尘器 台 2 除尘效率99% 11 排气筒 根 2 / 12 自吸车 台 2 / 13 自卸运输车 台 4 / 14 水喷淋设施 套 4 / 原有项目生产能力分析：项目年处理80万t废弃资源，单班8小时工作制度，工作300天，项目生产线及其总处理能力应达到333t/h，根据企业提供设备型号及其资料：1600×1200型号破碎机处理能力为200-400t/h；1060×750型号破碎机处理能力为50-150t/h，本项目生产线处理能力约为250-550t/h，因此原环评设备满足其生产需求。 4、原有项目主要的工艺流程及污染情况如下： （1）原有项目建筑垃圾处理工艺 图2-7 原有项目运营期建筑垃圾处理工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 1）人工分拣：建筑垃圾为原料，生产前经人工分拣，分拣出铁线、钢筋等废铁。此过程主要产生废铁。 2）上料：铲车上料。此过程主要产生噪声和粉尘。 3）破碎：分拣后的建筑垃圾（主要为混凝土建筑垃圾、废砖块、铁矿毛石等）进行破碎。此过程主要产生噪声和粉尘。 4）筛分：破碎后物料进入筛分机筛分，其中粒径大的返回破碎机重新破碎，粒径小的筛出成为成品。此过程主要产生噪声和粉尘。 5）出料：成品出料。此过程主要产生噪声和粉尘。 （2）原有项目钢渣、水渣处理工艺 图2-8 原有项目运营期钢渣、水渣处理工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 1）上料：钢渣和水渣为原料，由铲车上料。此过程主要产生噪声和粉尘。 2）破碎：破碎机破碎。此过程主要产生噪声和粉尘。 3）筛分：破碎后物料进入筛分机筛分，其中粒径大的返回破碎机重新破碎，粒径小的筛出成为产品。此过程主要产生噪声、粉尘。 4）出料：成品出料。此过程主要产生噪声和粉尘。 （3）原有项目石灰储存工艺 图2-9 原有项目运营期石灰储存工艺流程图 工艺流程简述： 1）存储：石灰原料为袋装，入场存储，随进随出售。 5、原有项目污染物排放达标情况及污染物防治措施 企业于2023年5月进行委托编制《德汇废弃资源回收再利用项目竣工环境保护验收报告表》完成自主验收工作。 原有项目生产过程中产生颗粒物，2023年4月1日企业委托辽宁鹏宇环境监测有限公司对厂区内原有污染源（废气、噪声）进行了自行监测，监测工况为满负荷运转，通过监测数据可知，原有项目废气、噪声均可达标排放，具体监测数据见下表。 表2-13 无组织颗粒物监测结果 单位：mg/m3 采样日期 检测项目 检测次数 上风向 下风向1 下风向2 下风向3 2023.04.01 颗粒物 1 0.204 0.374 0.386 0.399 2 0.211 0.417 0.408 0.424 3 0.200 0.438 0.409 0.432 2023.04.02 1 0.210 0.408 0.411 0.427 2 0.223 0.456 0.448 0.430 3 0.211 0.402 0.396 0.425 根据检测报告可知，原项目无组织颗粒物满足符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2排放标准，1.0mg/m3。 表2-14 有组织废气监测结果 采样日期 采样点位 检测因子 检测频次 1 2 3 3 2023.04.01 建筑垃圾生 产线进口 （◎1） 标干流量（m3/h） 1550 1575 1599 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 1329.4 1395.7 1343.5 排放速率（kg/h） 2.06 2.20 2.15 建筑垃圾生 产线出口 （◎2） 标干流量（m3/h） 1669 1703 1701 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 12.5 13.8 13.5 排放速率（kg/h） 0.02 0.02 0.02 钢渣水渣等 一般固废生 产线进口 （◎3） 标干流量（m3/h） 1431 1450 1486 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 1372.9 1289.9 1339.9 排放速率（kg/h） 1.96 1.87 1.99 钢渣水渣等 一般固废生 产线出口 （◎4） 标干流量（m3/h） 1662 1689 1712 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 13.6 12.6 12.1 排放速率（kg/h） 0.02 0.02 0.02 2023.04.02 建筑垃圾生 产线进口 （◎1） 标干流量（m3/h） 1445 1446 1493 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 1278.9 1362.7 1292.3 排放速率（kg/h） 1.85 1.97 1.93 建筑垃圾生 产线出口 （◎2） 标干流量（m3/h） 1657 1668 1648 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 13.4 12.1 13.2 排放速率（kg/h） 0.02 0.02 0.02 钢渣水渣等 一般固废生 产线进口 （◎3） 标干流量（m3/h） 1436 1442 1465 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 1309.9 1353.8 1365.6 排放速率（kg/h） 1.88 1.95 2.00 钢渣水渣等 一般固废生 产线出口 （◎4） 标干流量（m3/h） 1658 1683 1686 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 12.6 12.7 12.8 排放速率（kg/h） 0.02 0.02 0.02 根据检测报告可知，原项目有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h。 表2-15 噪声监测结果 点位 日期 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 2023.04.01 50.8 38.6 48.0 40.2 49.6 39.0 51.9 40.0 2023.04.02 51.4 41.7 48.2 39.6 48.7 39.9 51.3 40.5 根据检测报告得知，项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准［昼间55dB（A），夜间45dB（A）]。 原项目废铁、除尘灰、沉降灰收集后装袋存放于生产车间固废暂存处，废铁定期出售给废旧物资回收站，除尘灰、沉降灰定期出售给砖厂等；工作人员产生的生活垃圾分类收集后，交由环卫部门定期清运；废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理处置。 图2-10项目原有危废暂存间照片 原项目生活污水排入旱厕，定期清掏堆肥；喷淋用水全部蒸发损耗，不外排。 6、原有项目污染物排放汇总 原有项目污染物排放情况见表2-16。 表2-16 原有项目污染物排放情况一览表 类别 排放源 污染物名称 处理措施 处理后排放量 大气污染物 DA001排气筒 破碎+筛分（钢渣、水渣） 颗粒物 2个集尘罩+1套布袋除尘器（1#）+1根15m 排气筒（DA001） 4.776t/a DA002排气筒 破碎+筛分（建筑垃圾） 颗粒物 3个集尘罩+1套布袋除尘器（2#）+1根15m排气筒（DA002） 上料、卸料 颗粒物 设置水喷淋系统3套 运输轮胎 颗粒物 设置水喷淋系统1套 水污染物 职工生活 COD 排入旱厕，定期清掏堆肥 0t/a NH3-N 悬浮物 固体废物 职工生活 生活垃圾 生活垃圾使用垃圾桶暂存，送环卫部门处理 3t/a 生产 废铁 暂存于生产车间固废暂存处，采取防渗漏、防流失、防扬散措施，定期出售 2400t/a 除尘灰 733.46t/a 沉降灰 82.49t/a 废机油、废机油桶 暂存危废暂存间，定期由有资质单位河北翔宇环保科技有限公司进行处理 0.01t/a 噪声 建设项目运营期噪声主要来自机械设备等，噪声经设备减振、隔声装置，到达四侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 风险防范和应急措施 企业已经强化环境风险防范和应急措施。建立运营期维护保养、定期检测制度，防范事故环境风险。且已完善环境风险应急预案的编制和备案工作，企业已于2023年9月22日取得了企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，见附件10。 8、总量控制指标 原有项目无总量控制指标。 9、原有项目存在的环保问题及整改措施 根据上文的综合分析，目前企业各污染物可实现达标排放，各污染防治设施完备，具有较完善的环境管理制度。 原有项目主要环境问题： 原料库、成品库封闭措施不完善。 项目生产车间、厂区硬化、防渗措施不完善。 厂房集尘罩的封闭措施不到位，收尘效率低。 企业一般固体废物无全过程管理台账，生产车间一般固废暂存处防渗漏环保措施不到位，显著位置没有张贴环境保护图形标志。 企业危废暂存间目前不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 辽宁德汇废弃物回收利用有限公司环境保护管理制度未完善，管理规章制度未上墙等。 原有项目主要整改措施： 1、原料库、成品库封闭措施不完善，应加强封闭，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘。 2、完善项目生产车间、厂区硬化防渗措施。 3、应加强厂房集尘罩的封闭措施，提高收尘效率。 4、项目生产车间内固废暂存处做好废铁、除尘灰、沉降灰进行分类贮存，显著位置张贴环境保护图形标志，做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，并规范一般工业固体废物管理台账制定工作。 5、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，规范危险废物储存设施。 6、需完善环境保护管理制度，保证管理规章制度上墙。 本环评建议尽快完善上述整改要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 表3-1 环境空气质量标准 标准名称 项目 标准值 单位 取值时间 浓度限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 SO2 μg/m3 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 TSP μg/m3 年平均 200 μg/m3 24小时平均 300 PM10 μg/m3 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 PM2.5 μg/m3 年平均 35 μg/m3 24小时平均 75 NO2 μg/m3 年平均 40 μg/m3 24小时平均 80 μg/m3 1小时平均 200 O3 μg/m3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 CO μg/m3 24小时平均 4000 μg/m3 1小时平均 10000 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 Leq dB（A） 昼间 55 Leq dB（A） 夜间 45 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 pH（无量纲） / / 6～9 溶解氧 mg/L / ≥5 高锰酸盐指数 mg/L / ≤6 化学需氧量 mg/L / ≤20 BOD5 mg/L / ≤4 氨氮 mg/L / ≤1.0 总磷 mg/L / ≤0.2 总氮 mg/L / ≤1.0 铜 mg/L / ≤1.0 锌 mg/L / ≤2.0 氟化物 mg/L / ≤1.0 2、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本技改项目位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，根据朝阳市生态环境局官网2023年6月5日发布的朝阳市生态环境质量公报中2022年1-12月环境空气质量六项指标累计浓度情况，各污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值。判定结果朝阳市地区为环境空气质量达标区域。监测数据如下： 表3-2 朝阳市2022年1-12月环境空气质量六项指标累计浓度情况 序号 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标 情况 1 PM2.5 年平均质量浓度 27µg/m3 35µg/m3 0.77 达标 2 PM10 54µg/m3 70µg/m3 0.77 达标 3 SO2 11µg/m3 60µg/m3 0.18 达标 4 NO2 20µg/m3 40µg/m3 0.50 达标 5 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1400µg/m3 4000µg/m3 0.35 达标 6 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 128µg/m3 160µg/m3 0.80 达标 项目区域PM10、PM2.5、CO、SO2、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求。 （2）特征污染因子环境质量现状 本技改项目位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，为了更好反映区域环境空气质量，本项目引用建设单位委托辽宁鹏宇环境监测有限公司于2022年12月1～3日对项目所在地周边进行环境空气质量监测，监测点位“侯杖子村”位于本技改项目南侧215m处，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求，监测数据可以作为本技改项目本底检测值，检测方法、频率等符合环境检测技术规范。具体监测结果见表3-5。 表3-3 引用项目大气监测结果 单位：μg/m3 监测点位 监测 项目 监测时间 取值类型 现状 浓度 评价标准 达标 情况 侯杖子村 TSP 2022.12.1 24小时平均 82 300 达标 2022.12.2 89 达标 2022.12.3 78 达标 由表可知，本技改项目区域TSP监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 3、地表水环境质量现状 本技改项目位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，本技改项目引用《凌源市窟窿山河河道治理工程项目竣工环境保护验收调查报告》中监测数据（辽宁康恒卫生检测技术有限公司，2021.11.16-2021.11.17），监测点位“茶棚村”位于本技改项目北侧10km处，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求，引用建设项目近3年的现有监测数据，因此，引用的监测数据可以作为本技改项目本底检测值，检测方法、频率等符合环境检测技术规范。 表3-4 地表水监测数据 检测项目 2021.11.16 2021.11.17 单位 茶棚村 茶棚村 pH 7.0 7.2 - 溶解氧 7.5 7.7 mg/L 硫化物 <0.005 <0.005 mg/L 氯化物 29 28 mg/L 氟化物 <0.05 <0.05 mg/L 高锰酸盐指数 4.8 4.5 mg/L BOD5 3.6 3.4 mg/L CODcr 18 17 mg/L 氨氮 <0.025 <0.025 mg/L 粪大肠菌群 290 320 mg/L 挥发酚 <0.0003 <0.0003 mg/L 石油类 <0.06 <0.06 mg/L 阴离子表面活性剂 <0.05 <0.05 mg/L 总磷 0.10 0.11 mg/L 总氮 0.24 0.21 mg/L 由监测结果可知，项目所在地周边地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目附近地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本技改项目位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，项目东侧、南侧为农村乡道，项目西侧为荒山，北侧为厂房。 为了解项目所在地的声环境质量状况，建设单位委托辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2023年6月12日对项目厂址四周进行了声环境监测。监测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果 监测日期 监测点位 监测值（昼间） 监测值（夜间） Leq（A） Leq（A） 2023.6.12 北厂界 49 42 东厂界 51 41 南厂界 51 42 西厂界 50 42 由表可见，项目所在区域声环境质量现状较好，厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4、地下水环境质量 本技改项目位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，为了解项目所在地地下水环境质量状况，建设单位委托辽宁鹏宇环境监测有限公司于2023年8月30日—2023年9月1日对项目厂区、上下游进行了地下水环境质量监测，监测结果见表3-6。 表3-6 地下水水质现状评价指数计算结果一览表 检测项目 单位 监测值范围 标准值 单位 最大评价指数 最小值 最大值 Na+ mg/L 21.5 28.1 ≤200 mg/L 0.1405 K+ mg/L 1.37 1.64 无 / / Mg2+ mg/L 22.8 25.4 无 / / Ca2+ mg/L 68.4 74.1 无 / / CO32- mg/L 5L 5L 无 / / HCO3- mg/L 286 297 无 / / Cl- mg/L 50.8 54.2 无 / / SO42- mg/L 29.2 37.1 无 / / 色度 度 5L 5L ≤15 铂钴色度单位 0.33 臭和味 -- 无 无 无 / / 浊度 NTU 0.3L 0.3L ≤3 NTU 0.1 肉眼可见物 -- 无 无 无 / / pH -- 7.3 7.7 6.5≤pH≤8.5 — 0.9 总硬度 mg/L 247 285 ≤450 mg/L 0.63 溶解性总固体 mg/L 419 473 ≤1000 mg/L 0.419 硫酸盐 mg/L 28.3 34.2 ≤250 mg/L 0.1368 氯化物 mg/L 50.5 60.6 ≤250 mg/L 0.2424 铁 mg/L 0.03L 0.03L ≤0.3 mg/L 0.1 锰 mg/L 0.01L 0.01L ≤0.10 mg/L 0.1 铜 μg/L 1L 1L ≤1.00 mg/L 0.001 锌 mg/L 0.05L 0.05L ≤1.00 mg/L 0.05 铝 mg/L 0.008L 0.008L ≤0.20 mg/L 0.04 阴离子表面活性剂 mg/L 0.050L 0.050L ≤0.3 mg/L 0.17 耗氧量（高锰酸盐指数） mg/L 0.92 1.09 ≤3.0 mg/L 0.36 氨氮 mg/L 0.186 0.263 ≤0.50 mg/L 0.526 硫化物 mg/L 0.003L 0.003L ≤0.02 mg/L 0.15 亚硝酸盐氮 mg/L 0.003L 0.003L ≤1.00 mg/L 0.003 硝酸盐氮 mg/L 5.48 7.58 ≤20.0 mg/L 0.379 氟化物 mg/L 0.16 0.25 ≤1.0 mg/L 0.25 碘化物 mg/L 0.002L 0.002L ≤0.008 mg/L 0.25 汞 μg/L 0.04L 0.04L ≤0.001 mg/L 0.04 砷 μg/L 0.3L 0.3L ≤0.01 mg/L 0.03 硒 μg/L 0.4L 0.4L ≤0.01 mg/L 0.04 镉 μg/L 0.05L 0.05L ≤0.005 mg/L 0.01 六价铬 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.05 mg/L 0.08 三氯甲烷 μg/L 0.02L 0.02L ≤60 μg/L 0.0003 四氯化碳 μg/L 0.03L 0.03L ≤2.0 μg/L 0.01 石油类 mg/L 0.01L 0.01L 无 / / 钛 ug/L 0.46L 0.46L 无 / / 锆 ug/L 0.04L 0.04L 无 / / 铌 ug/L 0.02L 0.02L 无 / / 钒 μg/L 0.08L 0.08L 无 / / 水温 ℃ 12.1 14.9 无 / / 根据以上监测结果，项目所在区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 土壤环境质量 本技改项目位于辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村，为了解项目所在地土壤环境质量状况，建设单位委托辽宁鹏宇环境监测有限公司于2023年8月30日对项目占地范围内、占地范围外北侧上风向进行了土壤环境质量监测，监测结果见表3-7、3-8。 表3-7 项目占地范围内土壤现状评价指数计算结果一览表 检测项目 单位 TR1#--项目占地范围内（柱状样0.2m）2308498TR001 TR1#--项目占地范围内（柱状样1.25m）2308498TR002 TR1#--项目占地范围内（柱状样2.5m）2308498TR003 TR2#--项目占地范围内（表层样0.2m）2308498TR004 筛选值 是否达标 砷 mg/kg 3.47 3.42 3.67 3.51 60 是 镉 mg/kg 0.25 0.21 0.23 0.27 65 是 六价铬 mg/kg ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 5.7 是 铜 mg/kg 40 45 39 46 18000 是 铅 mg/kg 29 27 35 31 800 是 汞 mg/kg 0.237 0.249 0.226 0.251 38 是 镍 mg/kg 41 48 40 45 900 是 石油烃（C10-C40） mg/kg 9 7 7 8 4500 是 硝基苯 mg/kg ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 76 是 2-氯酚 mg/kg ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 2256 是 苯并［a］蒽 mg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 15 是 苯并［a］芘 mg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 15 是 苯并［b］荧蒽 mg/kg ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 15 是 苯并［k］荧蒽 mg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 151 是 䓛 mg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 151 是 二苯并［a,h］蒽 mg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 1.5 是 茚并［1,2,3-cd］芘 mg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 15 是 萘 mg/kg ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 70 是 苯胺 mg/kg ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 260 是 四氯化碳 μg/kg ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 2.8 是 氯仿 μg/kg ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 0.9 是 氯甲烷 μg/kg ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 37 是 1,1-二氯乙烷 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 9 是 1,2-二氯乙烷 μg/kg ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 5 是 1,1-二氯乙烯 μg/kg ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 66 是 顺式-1,2-二氯乙烯 μg/kg ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 596 是 反式-1,2-二氯乙烯 μg/kg ＜1.4 ＜1.4 ＜1.4 ＜1.4 54 是 二氯甲烷 μg/kg ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 616 是 1,2-二氯丙烷 μg/kg ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 5 是 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 10 是 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 6.8 是 四氯乙烯 μg/kg ＜1.4 ＜1.4 ＜1.4 ＜1.4 53 是 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 840 是 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 2.8 是 三氯乙烯 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 2.8 是 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 0.5 是 氯乙烯 μg/kg ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 0.43 是 苯 μg/kg ＜1.9 ＜1.9 ＜1.9 ＜1.9 4 是 氯苯 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 270 是 1,2-二氯苯 μg/kg ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 560 是 1,4-二氯苯 μg/kg ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 ＜1.5 20 是 乙苯 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 28 是 苯乙烯 μg/kg ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 1290 是 甲苯 μg/kg ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 1200 是 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 570 是 邻二甲苯 μg/kg ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 ＜1.2 640 是 钒 mg/kg 11.7 13.4 12.6 12.8 752 是 钛 g/kg 0.37 0.35 0.39 0.34 / 是 钙 % 0.94 0.92 0.94 0.93 / 是 铝 % 14.1 13.5 12.7 14.4 / 是 锰 mg/kg 641 638 642 612 / 是 钠 % 6.4 6.7 5.3 6 / 是 镁 % 0.76 0.74 0.76 0.74 / 是 钾 % 1.35 1.24 1.37 1.19 / 是 PH -- 7.43 7.61 7.42 7.39 / 是 根据以上监测结果，项目占地范围内区域土壤符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 表3-8 项目占地范围外土壤现状评价指数计算结果一览表 采样日期 2023.08.30 筛选值 是否达标 检测项目 单位 TR3#-－厂区占地范围外北侧上风向（表层样0.2m）2308498TR005 TR4#-厂区占地范围外南侧下风向（表层样0.2m）2308498TR006 砷 mg/kg 3.24 3.42 30 是 镉 mg/kg 0.21 0.25 0.3 是 铬 mg/kg ＜0.5 ＜0.5 200 是 铜 mg/kg 46 49 100 是 铅 mg/kg 33 36 120 是 汞 mg/kg 0.241 0.247 2.4 是 锌 mg/kg 76 71 150 是 镍 mg/kg 40 41 200 是 钒 mg/kg 11.5 13.6 / 是 钛 g/kg 0.3 0.38 / 是 钙 % 0.92 0.94 / 是 铝 % 15.2 13.2 / 是 锰 mg/kg 671 603 / 是 钠 % 5.7 6.2 / 是 镁 % 0.73 0.73 / 是 钾 % 1.25 1.17 / 是 PH -- 7.21 7.83 / 是 氯丹 α-氯丹 mg/kg ＜0.02 ＜0.02 / 是 γ-氯丹 mg/kg ＜0.02 ＜0.02 / 是 滴滴涕 P.P’-DDE mg/kg ＜0.04 ＜0.04 和0.1 是 P.P’-DDD mg/kg ＜0.08 ＜0.08 是 0.P’-DDT mg/kg ＜0.08 ＜0.08 是 P.P’-DDT mg/kg ＜0.09 ＜0.09 是 敌敌畏 mg/kg ＜0.3 ＜0.3 / 是 乐果 mg/kg ＜0.6 ＜0.6 / 是 硫丹 α-硫丹 mg/kg ＜0.06 ＜0.06 / 是 β-硫丹 mg/kg ＜0.09 ＜0.09 / 是 七氯 mg/kg ＜0.04 ＜0.04 / 是 α－六六六 mg/kg ＜0.07 ＜0.07 和0.1 是 β－六六六 mg/kg ＜0.06 ＜0.06 是 γ－六六六 mg/kg ＜0.06 ＜0.06 是 六氯苯 mg/kg ＜0.03 ＜0.03 / 是 灭蚁灵 mg/kg ＜0.06 ＜0.06 / 是 根据以上监测结果，项目占地范围外区域土壤符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本技改项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。 居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，详见下表。 2、声环境 本技改项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本技改项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境 本技改项目西侧80m为窟窿山河。 5、土壤环境 本技改项目厂界外50米范围内无园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等其他土壤环境敏感目标。 表3-6 环境保护目标一览表 环境 要素 名称 UTM坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离 X Y 环境 空气 侯杖子村 683384 4524519 居民 34户/78人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 南 215m 声环境 / 项目所处区域 （厂界周围50m范围内无声环境敏感目标） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 地表水环境 窟窿山河 附近地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水环境 / 附近地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 土壤 环境 项目占地范围外区域土壤 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） 项目占地范围内区域土壤 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中排放标准（郊区及农村地区1.0mg/m3）。 运营期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值，具体见表3-8。 表3-8 大气污染物排放标准 排放方式 污染因子 排放筒 高度 最高允许 排放浓度 最高允许 排放速率 有组织 颗粒物 15m 120mg/m3 3.5kg/h 无组织 1.0mg/m3 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1），产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据相关法律法规的规定，项目的建设需控制和削减项目生产过程中污染物的产生量与排放量，缓解企业排污对环境容量的影响和压力，满足环保“一控双达标”的要求。根据国家和辽宁省“三同时”制度的有关规定、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）、《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）、《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》（环办便函〔2021〕398号）中相关规定，确定本技改项目无总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 一、施工期环境影响分析 本技改项目主要为生产车间与原料库的整改，新建封闭成品库及厂区硬化防渗等工程，施工时对周围环境的影响是短期的，主要环境问题来源于各种施工机械和运输车辆所产生的噪声，建筑施工与运输车辆所产生的粉尘、扬尘，以及建筑垃圾对周围环境产生的干扰和影响等。 1、噪声 （1）施工期噪声源 施工期内噪声源主要为施工机械噪声及运输车辆噪声等，根据有关资料同类型施工现场调查，主要施工噪声源强一般在80dB（A）以上，施工期执行的噪声限值见表4-1。 表4-1 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 由表4-1可见，施工场地的噪声源多为高噪声施工机械，施工期若不采取噪声防护措施，施工场界噪声均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ GB12523-2011）标准。 （2）施工期噪声预测 根据工程施工量、施工特点，计算该工程施工机械设备噪声（各种运输车除外）声级，一般将机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素的情况下，施工机械噪声预测模式按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）给出的模式预测进行预测，结果见表4-2。 表4-2 距离衰减计算结果 单位：dB（A） 距离（m） 1 5 10 15 20 30 50 100 200 300 衰减值 0 14 20 23 26 29 34 40 46 49 经计算，点声源声传播距离增加一倍，衰减6dB( A)，项目夜间不施工，施工期仅为白天（6:00~18:00），且施工期较短，根据距离衰减计算，施工期设备噪声对项目所在区域声环境影响较小。 （3）建议施工期采取以下噪声防护措施： ①避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ②对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； ③遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声； ④施工设备应采用低噪声环保型。 建筑施工是一种临时性的噪声污染，施工完毕，噪声解除。为此施工期间应加强管理，文明施工，施工过程中与周围居民协调好，确保不发生环境纠纷，采取以上措施后，施工期的厂界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求[昼间70dB( A)、夜间55dB( A)]，项目施工期对周围声环境影响较小。 2、扬尘 在生产车间与原料库的整改，新建封闭原料库过程中将产生一定量的扬尘。根据现场勘查，本次施工主要为改建生产车间与原料库及新建封闭成品库，其TSP浓度介于1.5～3.0mg/m3，呈无组织排放形式，在干燥季风速较大的情况下，以上施工作业会导致施工现场尘土飞扬，使空气中粉尘浓度升高，影响所在区域的环境空气质量。 表4-3 施工现场扬尘对环境的污染状况 单位：mg/m3 降尘措施 工地下风向距离 工地上风向距离（对照点） 20m 50m 100m 150m 200m 250m 无 1.303 0.722 0.402 0.311 0.270 0.210 0.204 洒水降尘 （除尘效率85%） 0.130 0.072 0.040 0.031 0.027 0.021 由上表可见，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围约在150m范围内，TSP最大污染浓度是对照点的6.68倍；而在定期洒水降尘的情况下，污染范围降至50m范围内，最高污染浓度是对照点的2.83倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.912mg/m³。在无洒水降尘的情况下，周界外浓度最高点颗粒物浓度超出《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中排放标准限值（1.0mg/m3）。 施工场地周围应当设置连续、密闭的围挡，同时还兼有隔声作用； 清运工程弃渣时，应当按照有关规定标准进行洒水喷淋压尘，不得造成扬尘污染；建筑垃圾、工程弃渣等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖、洒水等防尘措施；在施工场地安排员工定期对施工场地洒水清扫以减少扬尘量，降低扬尘影响； 运输车辆不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； 需使用混凝土的，使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； 对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落； 易产生扬尘的设备安装工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； 在建筑物、构筑物上运送散装物料时，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒； 易扬尘物料（如水泥、石灰、砂石等）要采取防尘覆盖或放到封闭库房内； 施工车辆经过的裸露地面应采取洒水降尘措施，减少道路扬尘。 施工扬尘污染是临时性的，施工完毕，扬尘消失。为此施工期间应加强施工管理，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。通过采取以上措施后，施工期扬尘对项目所在区域大气环境及周边敏感点影响较小。 3、固体废物 施工期固体废物主要为施工产生的生活垃圾和建筑垃圾。施工期生活垃圾由施工单位及时清运至环卫部门指定场所；施工期的建筑垃圾主要来源于施工中的建筑材料废包装袋等，必须妥善处理，及时清运到指定倾倒场所。 施工期的固体废物影响是暂时的，施工结束后便会消失，采取以上措施后，固体废物对周围环境影响较小。 4、废水 施工期排放废水主要为生活污水和施工产生的废水。施工人员预计为10人，施工天数为30天，生活用水量按30L/人•d计算，整个施工期生活用水量为9t，按污水排放量为85%计算，整个施工期生活污水排放量约7.65t。施工产生污水主要是车辆冲洗水，施工车辆按平均每日1辆计，施工天数为30天，车辆冲洗水按80L/辆•d，整个施工期车辆冲洗用水量为2.4t，按污水排放量为90%计算，整个施工期车辆冲洗水排放量约2.16t。施工污水主要含泥沙、悬浮颗粒和矿物油等，废水产生量很少，其中主要污染物为CODcr、BOD5等。生活污水和施工废水禁止以渗坑、渗井或漫流方式排放，应有组织收集。施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘；生活污水排入旱厕，定期清掏至农田堆肥。经过以上环保措施后，施工期产生的污水对区域水环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、运营期环境影响分析 原有项目钢渣、水渣生产线为金属废料和碎屑加工处理，主要工艺为破碎、筛分，本技改项目脱硫石膏生产线同为金属废料和碎屑加工处理，目的为筛选出90目以下的产品出售。项目运行时数、设备台时处理能力均不变，脱硫石膏原料硬度比钢渣水渣硬度小，利用原有破碎机是可行的；原有滚筛为二级筛，可以筛分出90目以下的产品，说明利用原有滚筛也是可行的，且原有项目已通过环保验收，因此本次技改依托原有项目生产线设备及环保设备均可行。本项目运输过程中采取封闭式运输车辆对脱硫石膏进行运输。本技改项目生产设备全部封闭在生产厂房内。 1、废气 （1）污染物源强核算 本技改项目新增处理4.2万吨脱硫石膏来替代原有同等数量的钢渣水渣，建成后不增加产能，产能依然为年处理80万吨废弃资源，新增原料脱硫石膏与原有项目原料钢渣、水渣产污系数相同，排放运行时间，工作天数均相同，因此排放粉尘量相同，本技改项目无新增粉尘产生。 1）脱硫石膏加工生产线 ▲上料、卸料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘的排放因子系数，原料从原料库由封闭运输廊道运输至生产车间破碎机上料口，成品从生产车间出料口由封闭运输廊道运输至成品库，上料卸料过程中粉尘产生量按0.01kg/t（进出料）计算，本技改项目原料（脱硫石膏）年用量为4.2万t，经计算，本技改项目上料、出料过程中粉尘产生量为0.42t/a，年运行时间为2400h，产生速率为0.175kg/h。为最大程度地降低粉尘产生量，上料、出料均在封闭车间内，且采取水喷淋抑尘，粉尘去除效率按80%计（根据二污普正式版《42 废弃资源综合利用行业系数手册》及《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》），则粉尘排放量约为0.084t/a。 ▲破碎+筛分粉尘（DA001） 根据《第二次全国污染源普查工业污染产排污系数手册》中“3039 其他建筑材料制造行业、42废弃资源综合利用行业系数手册”，4210金属废料及碎屑加工处理行业破碎筛分过程中粉尘产污系数按660克/吨－产品计算，本技改项目产品脱硫石膏粉约4.2万t，经计算，本技改项目破碎筛分过程中粉尘产生量为27.72t/a，年运行时间为2400h，产生速率为11.55kg/h，废气量为5000m3/h，本技改项目破碎、筛分工序均布置生产车间内，项目采购的筛分机为全封闭结构，在破碎机处设置集尘罩，废气经收集后经布袋除尘器处理后通过密闭管道经过一根15m高排气筒（DA001）高空排放。筛分封闭与整改后集尘罩集气效率为85%，除尘效率为99%。则有组织粉尘排放量为0.24t/a，排放浓度为20mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 破碎、筛分工序未被集尘罩收集到粉尘量为粉尘总产生量的15%，即为4.158t/a，洒水喷淋抑尘效率为80%，粉尘可有效减少，则破碎、筛分系统无组织粉尘排放量为0.832t/a。 环评建议集尘罩设计整改：根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008及企业实际需求加强原有集尘罩的吸尘效率。 集尘罩排气系统风速控制保障措施： a.安装集尘罩的地点，应尽量保持罩内负压均匀，避免含尘气流从罩内溢出或将粉料吸出。b.集尘罩不宜靠近敞开的孔洞（如操作孔、观察孔、出料口等），以免吸入罩外空气加大除尘器工作量。c.以集尘罩的位置不影响操作与检修为原则。与罩连接的一段管道最好垂直敷设，以免进入物料造成管道堵塞。 2）成品库、原料库装卸运输粉尘 本技改项目的成品库、原料库均为封闭，原环评未考虑成品库、原料库装卸粉尘，本技改完善此处无组织颗粒物污染分析，因此主要考虑原料、成品装卸时产生的粉尘。本技改项目物料约一天一清，且采用全封闭式、洒水等进行粉尘防治，加强管理可有效抑制运输扬尘。 本次环评落原料起尘量的预测采用物料装卸起尘预测模式进行预测，具体预测模式如下： 式中： Q—装卸起尘量，kg/a； V—平均风速，m/s， H—物料装卸平均高度，m； W—物料含水量，%； G—物料装载量，万t/a。 本次预测平均风速取1.2m/s，物料装卸高度取3.0m，原料含水率取14.1%，则由此计算原料库排放源强；成品库预测平均风速取1.2m/s，物料装卸高度取3.0m，成品含水率取10%，则由此计算成品库房排放源强。原料库、成品库通过适量的洒水抑尘后，除尘效率为80%，粉尘排放情况见下表。 表4-4 成品库装卸粉尘排放一览表 地点 风速（m/s） 物料装卸高度（m） 物料含水率（%） 物料装卸量（万t/a） 粉尘产生量（t/a） 粉尘排放量（t/a） 原料库 1.2 3.0 14.1 4.2 0.633 0.127 成品库 1.2 3.0 10 4.2 0.626 0.125 3）运输扬尘 厂内转运为自卸运输车封闭运输，所有设备全部封闭在厂房内，因此运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动时使聚集于道路表面的颗粒物进入环境中，物料道路运输产生的扬尘受外界环境影响较大。项目厂区为水泥硬化路面，在原料及成品的运输过程中，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。建设单位应对运输车辆进行限制车速管理，路面经常清扫，并经常洒水抑尘。项目在厂内的运输距离很短，加强管理可有效抑制运输扬尘，本评价不做定量分析。 厂外运输扬尘：厂区外运输道路均为柏油路面，原料、成品运输过程汽车扬尘主要是轮胎旋转时从路面带起的尘、车体运动形成的涡流卷起的尘、道路表面的浮尘在地面风速较高时由风力吹起的尘。由于道路扬尘的特征是大粒径颗粒占有较高比例，粒径在10μm以下的颗粒物仅占12.12%。所以，在迁移过程中浓度值下降很快，在一般气象条件下，其重点污染范围不会超过200m（在风速小于4m/s时，距路面200m处的浓度已接近本底值）。但是，当地面风速较大时，进入大气环境的道路扬尘其沉降衰减速率必然较小，浓度的变化主要取决于扩散稀释。所以，在大风天气其浓度下降幅度较小，影响范围较大。 厂外运输路线经过周围村庄道路途经东庄居民住宅，在采取雾炮装置、洒水车洒水抑尘、控制车速、严禁超载、夜间禁运及道路硬化等措施下，运输产尘量可大大降低，因此，可保证原料、成品运输扬尘对周围环境影响较小。 （2）生产车间污染治理措施、治理效率 表4-5 本技改项目生产车间污染治理措施、治理效率 分类 治理措施 治理效率 本技改项目 有组织 集尘罩+布袋除尘器 99% 采用 无组织 固定产尘点采用固定洒水系统喷淋+封闭车间 80% 采用 洒水+封闭车间 80% 采用 （3）废气排放治理措施可行性分析 原有项目钢渣、水渣生产线为金属废料和碎屑加工处理，主要工艺为筛分、破碎，本技改项目脱硫石膏生产线同为金属废料和碎屑加工处理，目的为筛选出90目以下的产品出售。脱硫石膏原料硬度比钢渣水渣硬度小，利用原有破碎机是可行的；且原有滚筛可以筛分90目以下的产品，利用原有滚筛也是可行的，因此依托原有项目生产线设备及环保设备（即集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒）均可行。 表4-6 废气治理措施可行性分析 工序 治理措施 措施出处 治理效果 是否达标 上料 喷淋降尘系统+封闭式车间 第二次全国污染源普查工业污染产排污系数手册 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 达标 破碎+筛分 集尘罩+布袋除尘器 达标 出料 喷淋降尘系统+封闭式车间 达标 原料库、成品库 全封闭+洒水 / 达标 运输 硬化路面+洒水、进厂区大门设置浅水槽用于车辆轮胎降尘 达标 本技改项目采用粉尘防治措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》和《第二次全国污染源普查工业污染产排污系数手册－固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中列举的常用措施。根据工程分析的结果，本技改项目粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，可实现达标排放。同时本技改项目措施符合《辽宁省大气污染防治条例》中扬尘防治相关措施要求。综上所述，本技改项目废气治理措施具有可行性。 1）各污染物达标可行 本技改项目破碎、筛分工段产生的粉尘经集尘罩收集后通过布袋除尘器处理后通过密闭管道经1根15m高排气筒（DA001）高空排放，集尘罩集气效率为85%，布袋除尘器除尘效率为99%，废气经处理后有组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准粉尘排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的标准限值要求。 本技改项目粉尘经处理后排放情况见下表。 表4-7 废气排放情况 工序 产生量 （t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 分类 治理 措施 治理效率（%） 排放量 （t/a） 排放 速率（kg/h） 排放 浓度（mg/m3） 上料、出料 0.42 0.175 / 无组织 洒水+封闭式车间 80 0.084 0.04 / 原料库 0.633 0.264 / 无组织 洒水+封闭式车间 80 0.127 0.05 / 成品库 0.626 0.261 / 无组织 洒水+封闭式车间 80 0.125 0.05 / 破碎+筛分 27.72 11.55 2310 有组织（DA001）85% 集尘罩+布袋除尘器 99 0.24 0.1 20 无组织15% 洒水+封闭车间 80 0.832 0.35 / 由上表可知，本技改项目有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准粉尘排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的标准限值要求，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。 2）非正常工况 根据本技改项目特点，运营期非正常工况的最不利条件主要为收尘系统风机、布袋除尘器损坏，粉碎、筛分粉尘无法收集、净化。详见下表。 表4-8 非正常工况废气源强 污染源 污染物 排放浓度 持续时间 排放量 年发生频次 处置措施 破碎、筛分（DA001） 颗粒物 2310mg/m3 10分钟 1.925kg次 1 即刻停止对应工序生产，并立即对故障环保设施进行检修 3）废气排放口情况 表4-9 本技改项目废气排放口情况一览表 编号/名称 地理坐标 类型 高度 内径 温度 年排放小时数 排放工况 污染物种类 排放速率 DA001 排气筒 119°10′24.0522″,40°51′11.10588″ 一般排放口 15m 0.4m 常温 2400h 正常 颗粒物 0.1kg/h 4）无组织废气情况 表4-10 无组织废气基本情况一览表 序号 名称 面源坐标 矩形面源 污染物排放速率kg/h 1 生产 车间 119°10′24.34117″,40°51′11.01373″ 长 45m 宽20m 高8m 0.39 2 原料库 119°10′24.63085″,40°51′12.26900″ 长 40m 宽15m 高8m 0.05 3 成品库 119°10′25.19090″,40°51′11.40962″ 长 60m 宽6m 高8m 0.05 5）自行监测计划 根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019版）中“三十七、废弃资源综合利用业42”中“93.金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422”中“碎屑加工处理”，本技改项目属于简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本技改项目自行监测要求如下表。 表4-11 自行监测要求一览表 名称 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 废气 有组织颗粒物 DA001排气筒 颗粒物 1次/年 无组织颗粒物 项目所在地上风向1个点、下风向3个点 颗粒物 1次/年 6）大气污染物核算 表4-12 大气污染物有组织排放核算一览表 序号 产生位置 排放口编号 污染物 排放浓度 排放速率 年排放量 mg/m³ kg/h t/a 1 破碎、筛分 DA001 颗粒物 20 0.1 0.24 表4-13 大气污染物无组织排放量核算一览表 序号 工序 污染物 主要防治 措施 国家或地方污染物排放标准 年 排放量 标准名称 浓度 限值 1 上料、出料 颗粒物 水喷淋抑尘+封闭式车间 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0mg/m3 0.084t/a 2 破碎、筛分 颗粒物 / 0.832t/a 3 原料库 颗粒物 封闭车间 0.127t/a 4 成品库 颗粒物 封闭车间 0.125t/a 表4-14 大气污染物排放量核算一览表 序号 产生位置 排放口编号 污染物 排放浓度 排放速率 年排放量 mg/m³ kg/h t/a 1 上料、出料 / 颗粒物 / 0.04 0.084 2 破碎、筛分 DA001 颗粒物 20 0.1 0.24 3 破碎、筛分 / 颗粒物 / 0.35 0.832 4 原料库 / 颗粒物 / 0.05 0.127 5 成品库 / 颗粒物 / 0.05 0.125 7）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，确保大气环境保护区域外污染物贡献浓度满足环境质量标准。 表4-15 本技改项目颗粒物对厂界四周及敏感点大气影响预测表 污染源 类型 污染物 项目 最大值 距离 DA001 点源 颗粒物 浓度（mg/m3） 0.0024 150 占标率（%） 0.24 150 生产车间 面源 颗粒物 浓度（mg/m3） 0.0523 51 占标率（%） 5.81 51 成品库 面源 颗粒物 浓度（mg/m3） 0.0108 31 占标率（%） 1.19 31 原料库 面源 颗粒物 浓度（mg/m3） 0.0101 43 占标率（%） 1.12 43 侯杖子居民住宅 / 颗粒物 浓度（mg/m3） 2.61 215 占标率（%） 0.02352 215 根据上表可知，正常工况下项目排放的废气中最大占标率Pmax出现在生产车间产生的无组织颗粒物最大占标率为5.81%，最大落地浓度为0.0523mg/m3。最近厂界10m处，落地浓度为0.0289mg/m3，占标率为3.21%；最近敏感点为215m处的居民住宅落地浓度为0.02352mg/m3，占标率为2.61%；周边500m处落地浓度为0.0146mg/m3，占标率为1.62%，项目无组织排放物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准1.0mg/m3，本项目的无组织颗粒物量较小，对周围环境影响较小。根据上表预测结果，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此，不需设置大气环境防护距离。 8）卫生防护距离 参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离计算公式核定各生产单元的卫生防护距离。其公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，A=400；B=0.010；C=1.85；D=0.78。 经计算本项目卫生防护距离为46.524m，提级后卫生防护距离为50m。本项目卫生防护距离内无居民、学校、医院等敏感点，卫生防护距离内不允许建设居民、学校、医院等敏感点。 9）排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定，新污染源的排气筒一般不应低于15m，本技改项目排气筒高度为15m，符合要求。 2、废水 本技改项目无新增用水，且无新增排水。 （1）用水 a.车间上料喷淋降尘用水 本技改项目不增加产能，不新增生产用水。原有项目生产车间设置水喷淋设施管道2套，单套最大用水量0.5t/h，每天间歇性工作4h，则喷淋用水量为4t/d，全年用水量1200t，喷淋水降尘方式为水雾状降尘，不形成水流，跟随原料进入设备中，全部蒸发损耗，不外排。 b.车间卸喷淋降尘用水 本技改项目不增加产能，不新增生产用水。原有项目生产车间设置水喷淋设施管道2套，卸料每小时喷淋量为0.5m³，每天间歇性工作4h，则喷淋用水量为4t/d，全年用水量1200t，喷淋水降尘方式为水雾状降尘，不形成水流，跟随原料进入设备中，全部蒸发损耗，不外排。 本技改项目无新增职工，无生活用水产生。 （2）排水 本技改项目无新增用水，因此无废水产生。 3、噪声 本技改项目不增加产能，生产设备运营时间无改变。 本技改项目运行期主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声，根据项目，参考其噪声源强，本技改项目采用的设备噪声源强约为80dB(A)-90dB(A)。本技改项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类[昼间55dB(A)、夜间45dB(A)]标准。 （1）源强 本技改项目运营期噪声为运营时产生的机械噪声，噪声源主要为破碎机等设备，各设备均安装在生产车间室内，项目主要产噪设备噪声源强取值参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)附录A，表A.1常见环境噪声污染源及其声功率级，设备噪声如下表所示： 表4-16 主要设备噪声级 设备名称 声级dB（A） 数量 位置 破碎机 85 1 车间 筛分机 80 1 车间 布袋除尘器 75 1 车间 风机 80 1 车间 为确保厂界噪声达标，建设单位应采取以下措施对产生的噪声污染进行治理，详见下表。 表4-17 工业企业噪声防治措施表 噪声防治措施名称（类型） 噪声防治措施规模 噪声控制措施效果 选用低噪声设备 / 本次选择的设备的噪声级最高为85dB（A） 墙体隔音 优化产噪设备所在综合楼内的门窗设置数量、方位，并采取室内墙体敷设吸音材料、窗户采用中空隔音玻璃等措施。 噪声削减量按距离远近确定。 合理布局 高噪声设备远离厂界。 定性分析，降低噪声不利影响。 基础减振 / 合理安排生产时间 高噪声工序尽量错时进行使用。 加强设备管理和维护 定期检修，维护设备良好状态。 加强员工管理 / 厂区边界处尽可能多地布置绿化 表4-18 主要生产设备噪声源强调查清单及厂界处贡献值统计表 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界 声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB (A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 车间 破碎机 / 85 选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等 9 40 1.5 东 10 65 昼间 14 51 1 西 7 68 13 55 1 南 11 64 15 49 1 北 28 56 16 40 1 2 车间 筛分机 / 80 10 35 1.8 东 9 61 昼间 14 47 1 西 8 61 13 49 1 南 6 64 12 52 1 北 30 50 18 32 1 3 车间 布袋除尘器 / 75 5 30 3 东 9 55 昼间 14 42 1 西 2 68 8 61 1 南 2 68 8 61 1 北 37 42 17 27 1 4 车间 风机 / 80 6 31 1 东 9 60 昼间 14 46 1 西 2 73 8 65 1 南 2 73 8 65 1 北 37 48 17 31 1 注：以厂界西南角为相对坐标原点（0,0,0），相对位置为同类设备摆放中心点坐标，以正东向为X轴，正北向为Y轴。 （2）厂界达标情况 选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B.1工业噪声预测计算模型，对影响值进行预测： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；RS/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ⑤设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为 ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑥噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界声环境的影响。 表4-19 厂界噪声贡献值及预测值结果表 单位：dB（A） 源强 （dB（A）） 基础减振、阻隔等（dB（A）） 设备距各厂界距离（m） 贡献值（dB（A）） 标准 （dB（A）） 车间：87.4 14 东 25 45 55 车间：87.4 15 南 44 40 55 车间：87.4 16 西 10 51 55 车间：87.4 15 北 50 38 55 本技改项目的高噪声设备主要来自破碎、筛分设备噪声。建设单位将设备均置于封闭厂房内，并选用低噪声设备，对破碎机等产噪设备安装基础减振设施，同时对设备进行合理布局。通过以上减噪降噪设施后，由上表可知，项目厂界贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，且本技改项目厂界50米范围内无声环境敏感保护目标，对周围环境影响较小。 （3）声环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，仅需明确厂界外50米范围内声环境保护目标，本技改项目厂界外50米范围内没有依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。 （4）噪声污染防治措施可行性分析 本技改项目选用低噪声设备、设置减振基础，厂房隔声等措施，车间整体降噪能力为20dB（A）左右，通过以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 （5）自行监测计划 表4-20 厂界噪声自行监测要求一览表 名称 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界噪声 项目厂界外1m 等效A声级 1期/季，每期昼夜各1次 4、固体废物 项目建成后，不增加产能，产能依然为年处理80万吨废弃资源（包括本次技改新增处理4.2万吨脱硫石膏粉成品），原有项目破碎、筛分产尘系数与本技改项目相同，因此除尘灰与沉降灰的量无新增，原有项目原料钢渣水渣相应处理量减少，因此，原有项目固因此本技改项目固废无新增。 本技改项目运营期产生的固体废物主要除尘器收集的除尘灰、车间沉降灰以及设备维护产生的废机油、废机油桶。 1）除尘灰 在破碎、筛分工段袋式除尘器处理粉尘时会收集大量的除尘灰，根据前文废气污染源源强分析可知，本技改项目收集的除尘灰量为23.32t/a，除尘灰成分与原料脱硫石膏成分一致，袋装收集后存放于原有一般固废暂存间，定期作为产品出售。 2）沉降灰 在破碎、筛分工段未被集尘罩收集的，经过水喷淋蒸发后在车间内沉降，产生量为4.67t/a，沉降灰成分与原料脱硫石膏成分一致，吸尘车收集装袋储存，存放于一般固废暂存间，定期作为产品出售。 3）一般工业固体废物管理要求 为落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条关于建立工业固体废物管理台账的要求，《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》规范一般工业固体废物管理台账制定工作，须明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。 4）生活垃圾 本技改项目不新增职工，无新增生活垃圾产生。 5）废机油、废机油桶 项目在机械设备维修过程中会产生废机油、废机油桶，原有项目产生的危险废物总量为0.01t/a，本技改项目不增加产能，原有产能不变，因此危险废物总量无新增，其中包括本技改项目产生的危险废物0.001t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）所列的“HW08废矿物油与含矿物油废物－非特定行业-900-214-08－车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废机油”。废机油桶属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）所列“HW08非特定行业900-249-08-其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物质油的废弃包装物”，危险特性为“T（毒性），In（感染性）”；废机油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）所列的“HW08废矿物油与含矿物油废物－非特定行业-900-249-08-其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为“T（毒性），In（感染性）”。 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ 1259—2022中4.2分类管理，本技改项目产生的危险废物为0.001t/a，属于c危险废物登记管理单位（同一生产经营场所危险废物年产生量10 t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。）同时，项目产生的生产废物的单位设置于生产线附近，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所，因此，本企业设置的危险废物贮存设施类型为危废贮存点。项目产生的危险废物全部暂存于危废贮存点内，委托有资质单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危废贮存点设计应遵循以下原则： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 企业原有危废储存场所为2m2，原有项目产生的危险废物总量为0.01t/a，由于本技改项目产能不变，因此其中包括本技改项目产生的危险废物为0.001t/a。 危废暂存场所的设计运行应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，结合本项特征，建设单位拟采取以下措施： 危废暂存场所的要求： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危废暂存场所设计应遵循以下原则： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置。 ③要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥总贮存量不超过300Kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑦危险废物储存场所应设置符合《环境保护图形标志一固体废物储存（处置）场》（GB 15562.2）要求的警告标志。 表4-21 本技改项目固体废物产生及处置情况 单位：t/a 序号 名称 产生 环节 形态 产生量 属性 代码 有害成分 危险特性 处置方式 1 除尘灰 破碎、筛分 固体 23.32 一般工业固体废物 900-999-66 - - 收集后存放于一般固废暂存间，定期与产品一同出售 2 沉降灰 破碎、筛分 固体 4.67 一般工业固体废物 900-999-99 - - 吸尘车收集装袋储存，存放于一般固废暂存间，定期与产品一同出售 3 废机油 设备维护 液态 0.0005 危险废物 900-214-08 油类物质 T、In 危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处理处置 4 废机油桶 设备维护 固态 0.0005 危险废物 900-249-08 废弃包装物 T、In 危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处理处置 表4-22 项目危废产生及处置情况 单位：t/a 贮存场 所名称 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危险废 物贮存点 废矿物油 HW08 900-218-08 设备维护 2m2 桶装 0.5t 一年 废矿物油桶 HW08 900-249-08 设备维护 桶装 0.5t 一年 5、地下水、土壤 （1）污染物类型和污染途径 运营期地下水及土壤环境影响主要为项目排放的大气污染物沉降物等对地下水及土壤产生的影响。本项目地下水及土壤环境影响源及影响因子识别见下表。 表4-23 地下水及土壤环境影响源及影响因子 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标特征因子 备注 破碎筛分粉尘 脱硫石膏 大气沉降 颗粒物 连续 固废暂存间 除尘灰 大气沉降 颗粒物 连续 危废贮存点 废矿物油 垂直入渗、地面漫流 石油烃 间歇 （2）环境保护措施： a.源头控制措施 从原料储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入地下水、土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对地下水、土壤造成污染。 企业采取废气处理设施正常运行、原料库成品库封闭、封闭运输，可有效降低废气中污染物对环境的排放，降低大气沉降对地下水、土壤的影响。 b.过程控制措施 从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。 1）大气沉降污染途径治理措施及效果 本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放。 2）地面漫流污染途径治理措施及效果 根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染不会产生地面漫流的情况。 3）垂直入渗污染途径治理措施及效果 本项目原料库、成品库与一般固废暂存间均属于一般工业固体废物贮存场，用于临时堆放一般工业固体废物的土地贮存设施。 危废贮存点的防渗措施： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危废贮存点设计应遵循以下原则： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置。 ③要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥总贮存量不超过300Kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑦危险废物储存场所应设置符合《环境保护图形标志一固体废物储存（处置）场》（GB 15562.2）要求的警告标志。 为了避免工程造成土壤地下水污染，甚至次生生态污染影响，依据可能泄漏污染物性质、生产单元构筑方式和物料泄漏是否容易发现和及时处理，将厂区可划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区。分区防渗：将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目地下水防渗分区见下表。 表4-24 防渗分区一览表 序号 项目 分区位置 达到效果 1 重点防渗区 危废贮存点 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 2 一般防渗区 原料库、成品库、一般固废暂存间、生产车间 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数应 ≤1×10-7cm/s 3 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化 采取上述措施后，可有效减少项目对地下水、土壤环境的影响。 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素在运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使生产中出现的事故、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价区别于安全评价的主要条件之一是：环境风险评价的着眼点是区域环境，包括自然环境、社会环境、生态环境等，而安全评价着眼于设备安全性事故暴露范围内的人员与财产损害。 （1）危险物质及风险源分布 A.危险物质 物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本技改项目运营期环境风险物质主要为项目设备中使用的机油，理化性质详见下表。 表4-26 机油的理化特性表 标识 中文名 机油、润滑油 英文名 Lubricating:lubcoil 分子式 - 分子量 230-500 理化 性质 外观、性状 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 相对密度（水=1） ＜1 饱和蒸汽压（kPa） 0.13（145.8℃） 溶解性 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等有机溶剂 燃烧 爆炸 危险 性 燃烧性 可燃 闪点（℃） 76 爆炸极限（V％） 无资料 引燃温度（℃） 248 稳定性 稳定 燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 危险特性：遇明火、高温可燃。 灭火方式：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 健康 危害 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头疼、恶心、严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。 急救 措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或者生理盐水清洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，如呼吸困难，给输氧气；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 防护 措施 [工程控制]：密闭系统，通风。 [呼吸系统防护]：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或者撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 [眼睛防护]：佩戴化学安全防护眼镜。 [身体防护]：穿防毒物渗透工作服。 [手防护]：戴橡胶耐油手套。 [其它防护] ：工作现场严禁吸烟。 泄漏 处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 储运 条件 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备 运输注意事项：应首先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏，不倒塌、不损坏。易氧化。食用化学品混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 B.风险源分布 表4-27 项目危险物质临界量计算结果表 风险源分布单元 物质名称 CAS号 一次最大储存量（qn） 临界量（Qn） 比值Q 危废贮存点 废机油 74869-22-0 0.001 2500 0.0000004 合计 0.0000004 项目危险物质Q=0.0000004＜1，因此，判定项目环境风险潜势Ⅰ。 (2)风险可能影响途径 项目主要风险为危废贮存点发生火灾、爆炸等。本项目危险物质可能向环境转移的途径、可能影响的环境敏感目标情况见下表。 表4-28本项目危险物质向环境转移的途径识别一览表 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 影响环境的 途径 危废贮存点 废机油 废机油 遇明火、高热发生火灾、爆炸 大气 (3)风险防范措施 查阅辽宁省生态环境厅发布的《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（2020.5.1），本技改项目在规定的必须制定应急预案的目录之内。 制定风险事故应急预案是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 本评价提出项目突发环境事件应急预案的编制框架，如果有需要可供企业参考。编制框架主要内容见下表。 表4-29 突发环境事件应急预案框架 序号 项目 内容及要求 1 总则 主要介绍应急预案的编制目的、编制依据、适用范围和工作原则 2 项目概况 单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等 3 环境危险源情况分析 主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度 4 应急组织指挥体系与职责 包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等 5 应急物资储备情况 针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等 6 预防与预警机制 包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警响应措施等 7 应急处置 包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施 8 后期处置 包括善后处置、调查与评估、恢复重建等 9 应急保障 包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等 10 监督管理 包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等 11 附则 包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等信息 12 附件 包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。 (4)环境风险评价结论 本技改项目环境风险潜势为I，潜在环境危害程度较低。项目实施后，企业应按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施和安全预评价的安全防范措施，同时及时编制突发环境事故应急预案，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，事故风险可以控制在可接受的范围内。 本技改项目环境风险简单分析内容表见表4-30。 表4-30 本技改项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 德汇废弃资源回收再利用技术改造项目 建设地点 辽宁省朝阳市凌源市刀尔登镇侯杖子村 地理坐标 119度10分24.795秒，40度51分11.855秒 主要危险物质分布 大部分位于危废贮存点中，少量位于生产区设备内 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 大气： ①机油如果储存不当，发生泄漏会有有机废气挥发至空气中污染环境空气； ②机油由于操作不当或意外情况会发生火灾等危险事故，会产生大量CO危害环境空气； 地表水： 发生火灾事故时，扑救火灾时产生的消防废水、伴随泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水产生污染。 地下水： ①项目危废贮存点如果防渗措施失灵，机油泄漏有可能污染地下水，引发环境风险。 ②发生火灾等危险事故，扑救火灾时产生的消防废水、伴随泄漏物料流出车间会沿地面漫流，若遇雨水会扩大污染范围，可能会对地下水产生污染。 土壤： 机油在储存和使用以及危险废物在收集、贮存、运输过程中存在的泄漏事故，污染土壤等引发环境风险。 风险防范措施要求 采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效地预防、监控、响应。 1.项目总图进行规范设计，合理考虑防火间距、应急救援通道等安全条件。 2.设备选型考虑防火防爆因素，严格按照有关规定，加强工艺控制与设备维护维修管理。 3.危废贮存点地坪及围堰进行重点防渗处理。危废贮存点危废管理严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求实施。 4.需加强危废运输过程防范。由专业有资质单位对危废进行运输处置，并建立严格的运输台账的备查制度。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本技改项目主要危险物质为废机油，根据计算Q=0.0000004<1，该项目风险潜势为Ⅰ，进行简单分析； 本技改项目重大危险源是该风险物质发生泄漏、火灾。本技改项目风险物质储存量较小，对地表水、地下水、大气环境影响较小。在完善项目环境、安全管理的前提下，确保正常操作、合理生产，项目风险影响是可以接受的。 综上，项目在环境风险方面，风险较小，可以接受，项目可行。 7、污染物排放“三本账”一览表 表4-31 污染物排放“三本账”一览表 单位：t/a 种 类 污染因子 技改前排放量 本项目 “以新带老”削减量 技改后全厂排放量 增减量 排放量 废气 颗粒物 28.04 0.252 0 28.292 +0.252 废水 CODcr 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 一般工业 固体废物 废铁 2400 0 0 2200 -200 生活垃圾 3 0 0 3 0 危险废物 废机油 0.005 0 0 0.005 0 废机油桶 0.005 0 0 0.005 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料、卸料 | 颗粒物 | 依托原有项目采取水喷淋+封闭车间措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值要求（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3） |
|  | 原料库成品库装卸 | 颗粒物 | 封闭+洒水降尘 |  |
|  | 输车辆运 | 颗粒物 | 依托原有项目浅水槽用于车辆轮胎降尘、洒水降尘 |  |
|  | DA001/破碎筛分工序 | 颗粒物 | 破碎+筛分：依托原有2个集尘罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准排放要求（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，排气筒高度15m） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 依托原有基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中1类标准（昼间55dB（A）夜间45dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰、沉降灰收集后装袋存放于一般固废暂存间，作为产品定期出售；工作人员产生的生活垃圾分类收集后，交由环卫部门定期清运；废机油、废机油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处理处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗要求，应满足国家和地方防渗技术规范的要求。 |
| 生态保护 措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与环境监测 健全有效的环境管理是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本技改项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位必须对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。拟建项目在建设和运营过程中应与周围单位建立良好的联系，对受影响较大的单位应给予适当补偿。对投诉反映特别强烈的问题应予积极处理，或更严格地限制作业时间。 （1）环境监管计划 建设单位应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。 1）环境管理机构 建设单位应按要求配备专业环保管理人员，建议配备2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。 （2）环保管理制度的建立 ①建立环境管理体系 按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 ②污染处理设施的管理制度 单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。 （2）排污口规范化设置 1）必须符合国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的排放口标志牌。 2）标志牌设置在采样、检测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。 3）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。 表5-1 各排污口环境保护图形标志 排放口名称 图形 标志 形状 背景颜色 图形 颜色 图形符号 废气排放口 提示 标志 正方形 边框 绿色 白色 一般固废暂存间 提示 标志 正方形 边框 绿色 白色 危废贮存点 提示 标志 正方形 边框 黄色 黑色 噪声排放源 提示 标志 正方形 边框 绿色 白色 （3）环境监测机构和职责 环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近，就便的原则，首选环境监测站。对本技改项目环境监测站的职责主要有： 测试、收集环境状况基本资料； 对环保设施运行状况进行监测； 整理、统计分析监测结果，上报环保局，归口管理。 （4）监测计划 项目的监测计划为运营期的常规监测计划。营运期的常规监测主要是对建设项目污染源的监测。结合本技改项目特点，环境监测以声环境和大气环境为主，对厂界污染物浓度定期监测，监测频率依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。项目建成后，监测计划见表5-2。 表5-2 项目环境监测计划 时段 监测内容 监测指标 监测位置 监测频率 监测单位 监测标准 运 营 期 废气 颗粒物 DA001 1次/年 有资质监测单位 GB16297-1996 颗粒物 厂界上下风向 1次/年 噪声 Leq(A) 项目厂界 1次/季度 GB12348-2008 2、排污许可制度要求 根据《排污许可管理办法（试行）》（2019修订）中的规定，本企业属于纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者，企业已经于2023年3月16日取得了固定污染源登记回执，见附件。 3、环保投资 项目总投资70万元，其中环保投资55万元，占总投资的78.57%，环保投资估算见表5-3。 表5-3 环保投资估算一览表 项目 治理设施 数量 投资（万元） 备注 废气 水喷淋设施管道 2套 1 本技改项目整改 雾炮机 2套 1 本技改项目整改 进厂区大门设置浅水槽用于车辆轮胎降尘 1套 0 依托原有 集尘罩 4个 4 本技改项目整改 布袋除尘器 2套 0 依托原有 15m排气筒 2根 0 依托原有 噪声 基础减振、橡胶垫、隔声门窗等 - 0 依托原有 固废 一般固废暂存间 1 2 本技改项目整改 垃圾箱 4个 0 依托原有 危废贮存点 1个 0 依托原有 吸尘车 4个 0 依托原有 排污口规范化 1 本技改项目整改 生产车间硬化、防渗 26 本技改项目整改 厂区硬化、防渗 20 本技改项目整改 环保投资合计 55 占总投资比例（%） 78.57% 4、“三同时”验收 环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。本技改项目的环境保护“三同时”验收一览表详见表5-4。 表5-4 本技改项目“三同时”验收一览表 名称 环保设施名称 验收内容 验收标准 废气 整改原有集尘罩+套布袋除尘器+排气筒（排污口规范化） 破碎+筛分：2个集尘罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 依托原有水喷淋 上料、出料采取水喷淋设施管道喷淋（2套）车间外采取雾炮机洒水降尘（2套） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 原料库、成品库封闭 原料库、成品库封闭 依托原有浅水槽 进厂区大门设置浅水槽用于车辆轮胎降尘 噪声 依托原有基础减振、隔声等措施 设备基础减振、隔声等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 固废 整改原有一般固废暂存间 位于生产车间内，40m2 合理处理处置 依托原有吸尘车 4个 / 依托原有危废贮存点 位于生产车间内，2m2，采取防渗等措施 交由有资质单位处理处置 |

# 六、结论

德汇废弃资源回收再利用技术改造项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。 因此，从环保的角度分析，本技改项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本技改项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本技改项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 28.04t/a | 28.04t/a | 0t/a | 0.252t/a |  | 28.292t/a | +0.252t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3t/a | 3t/a | 0t/a | 0t/a |  | 3t/a | 0t/a |
|  | 废铁 | 2400t/a | 2400t/a | 0t/a | 0t/a |  | 2200t/a | -200t/a |
|  | 除尘灰 | 733.46t/a | 733.46t/a | 0t/a | 0t/a |  | 733.46t/a | 0t/a |
|  | 沉降灰 | 82.49t/a | 82.49t/a | 0t/a | 0t/a |  | 82.49t/a | 0t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.005t/a | 0.005t/a | 0t/a | 0t/a |  | 0.005t/a | 0t/a |
|  | 废油桶 | 0.005t/a | 0.005t/a | 0t/a | 0t/a |  | 0.005t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件1委托书

# 附件4公司勘测定界图

# 附件6营业执照

# 附件7三线一单查询

备注：此为原项目“三线一单”查询申请，本技改项目在原公司内，无新增占地。

# 附件8固定污染源排污登记回执

# 附件9监测报告

附件10企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

# 附图1地理位置图及运输路线图

# 附图2环境保护目标

# 附图3监测点位图

# 附图4厂区平面布置图、设备配置图

# 附图5卫生防护距离包络线图

# 附图6项目与朝阳市环境管控单元位置关系图

# 附图7分区防渗图

# 附图8土地利用现状图

# 附图9项目与凌源青龙河源省级自然保护区位置图

# 附图11项目运输路线图

# 附图12自行监测计划点位图

# Text boxes

41970.6

脱硫石膏粉成品

除尘灰23.32

23.56

有组织收集

有组织排放0.24

原料

（脱硫石膏）

42000

无组织排放1.17

5.84

无组织产生

沉降灰4.67

150000

150000

存储

原料（脱硫石灰）

出售

蒸发损耗1200

2400

1200

上料喷淋降尘用水

新鲜水

蒸发损耗1200

1200

出料喷淋降尘用水

噪声、扬尘、固废

噪声、扬尘、固废

噪声、扬尘、固废

厂区地面硬化防渗工程

整改厂房、新建成品库

车间地面硬化防渗工程

清理外环境

扬尘、固废

原料（脱硫石膏）

封闭运输

▲装卸粉尘

原料库

封闭运输廊道

水喷淋

上料

●噪声▲粉尘

●噪声▲粉尘

破碎

筛上物返回继续进行破碎

1个集尘罩（破碎处）+1套布袋除尘器+1根15m排气筒

●噪声▲粉尘

筛分（封闭式）

筛下物为90目以下成品

出料

●噪声▲粉尘

封闭运输廊道

水喷淋

▲装卸粉尘

成品库：

脱硫石膏粉

原料（脱硫石灰）

原材料库储存

出售

原料（建筑垃圾）

■废铁

人工分拣

水喷淋

上料

●噪声▲粉尘

●噪声▲粉尘

破碎

筛

上

物

3个集尘罩+1套布袋除尘器+1根15m

排气筒

●噪声▲粉尘

筛分

水喷淋

●噪声▲粉尘

出料

混凝土粉料

出售

原料（钢渣、水渣）

水喷淋

●噪声▲粉尘

上料

●噪声▲粉尘

破碎

筛

上

物

2个集尘罩+1套布袋除尘器+1根15m

排气筒

●噪声▲粉尘

筛分

水喷淋

●噪声▲粉尘

出料

再生利用骨料

原料（石灰）

原材料库储存

出售

原料运输路线

本技改项目

成品运输路线

本技改项目

耕地

215m

侯杖子村

大气监测点位

本技改使用生产线

（9,40）

（10,35）

（5,30）

本技改车间

本技改车间

图例

破碎机

筛分机

集尘罩

除尘+排气筒

吸尘车

图例

厂界

生产车间

卫生防护距

包络线图

本技改项目

图例

普通防渗区

一般防渗区

重点防渗区

本技改项目

6.6km

本技改项目

# 附图10项目与辽宁青龙河国家级自然保护区位置图

1.8km

本技改项目

图例

厂界

运输路线

图例

有组织废气监测点位

噪声监测点位

厂界

注：无组织废气当季主导风向，上风向1个监测点位，下风向3个监测点位